УДК 631.173.4

ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 104.

О модернизации

инженерно-технической системы АПК

В.И. Черноиванов, д.т.н., акад. РАСХН

(научный руководитель),

Н.В.Краснощеков, д.т.н., акад. РАСХ

Д.И. Есаков, к.т.н.

А.А. Ежевский, почет. акад. РАСХН,

С.А. Горячев, зав.лаб.

ГНУ ГОСНИТИ

Аннотация

В статье изложен системный подход модернизации инженерно-технической системы на базе инновационно-технологических преобразований. Показаны первоочередные меры, связанные с использованием земель, технического перевооружения отрасли, решения социально-экономических задач.

Ключевые слова: сельское хозяйство, ресурсосбережение, организационно-экономический механизм, предприятие.

УДК 519.248:631.3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МНОГОЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Л.И. Королькова, д.т.н. (ЧГАУ)

8(351) 266-65-30, 8–950–728–53–82

e-mail:  korolkovali@rambler.ru

Р.Ю. Соловьев, к.т.н. (ГОСНИТИ)

8(499) 174-81-20

А.К. Ольховацкий., к.т.н. (ГОСНИТИ, ЧГАУ)

Аннотация

Рассматриваются системы массового обслуживания, моделирующие ремонт и обслуживание различных машин сельскохозяйственного назначения и их узлов. Введенные предельные показатели позволяют без использования сложного математического аппарата оценить работу систем при произвольных продолжительностях между поступлениями объектов в систему и времени их обслуживания.

Ключевые слова: ремонт и техническое обслуживание, теория массового обслуживания, методы расчета организации ремонта.

УДК: 621.436.44

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМЕННОГО технического сервиса

КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

И.И. Габитов, д.т.н., проф.

Башкирский государственный аграрный университет

8(347) 228-68-11

А.В. Неговора, д.т.н., проф.

ГНУ ГОСНИТИ, сектор №19

8(347) 228-32-13

Аннотация

В статье на основе анализа перспектив развития парка коммерческой техники в России раскрыты пути наиболее эффективной организации технического сервиса современной топливной аппаратуры дизелей через дилерскую систему сервиса и авторизованную систему фирменного сервиса. Приведены их сравнительные характеристики, обоснованы направления повышения качества обслуживания, снижения себестоимости и трудоемкости ремонта узлов и агрегатов.

Ключевые слова: технический сервис, ремонт топливной аппаратуры дизелей, дилерские и авторизованные сервисные центры.

УДК 629.3.014.2.083.6

К вопросу продления ресурса ТНВД применением наноматериалов

В.П. Лялякинд.т.н., профессор

(ГОСНИТИ), 8-495-371-21-44

e-mail: gosniti@list.ru

А.К. Ольховацкий, к.т.н.  (ГОСНИТИ), 8-3512-65-55-98

к.т.н. Белоглазов Н.С. (ЧГАУ)

Аннотация

К вопросу продления ресурса ТНВД применением наноматериалов.

В статье приведены результаты стендовых лабораторных исследований влияния нанопрепарата на основные параметры ТНВД. Приводятся закономерности изменения подачи и давления топлива ТНВД, обработанного препаратом СУПРОТЕК и рекомендации по продлению ресурса насосов.

Ключевые слова: топливные насосы высокого давления, плунжерные пары, нанопрепараты, производительность секций топливного насоса.

УДК 631.3:005.93

Пути развития технического сервиса АПК РФ в условиях кризиса

В..С. Герасимов; С.Ф. Воронцов;

А.Н. Русаков (ГОСНИТИ) (499) 174-82-22, gosniti_market@mail.ru)

Аннотация

Предлагается организационная структура и механизм взаимодействия основных объектов в агропромышленном комплексе с целью быстрейшего обновления машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей, восстановления и укрепления ремонтно-сервисной отрасли в АПК РФ, на основе факторинга и лизинга восстановленной техники.

Ключевые слова: сервис, кризис, износ, факторинг, лизинг, оснастка.

УДК 631.115.8

О состоянии и перспективах развития

производственно-технологических услуг для субъектов

малого  и среднего предпринимательства на селе

С.А. Горячев, ГОСНИТИ

8(495) 371-01-59

Л.И. Иванов – директора ГП «Калужская МТС»

Аннотация

В статье приведен анализ деятельности МТС. Даны направления формирования кооперативов по техническому сервису.

Ключевые слова: технический сервис, машинно-технологические станции, кооперативы, перспективы развития кооперативов по техническому сервису.

УДК 621.891

«РВС - технология

в промышленности и на транспорте»

Кобыльсков И.П., заместитель генерального директора

научно-производственного объединения

«Руспромремонт» (г.Санкт-Петербург).

Аннотация

Предыстория возникновения РВС-технологии очень интересна. Ещё в 70-х годах нашими геологами был зарегистрирован эффект увеличения противоизносных свойств бура при прохождении его через определённые земные породы. Этим заинтересовались учёные, изучавшие проблемы трения и износа. Результаты их исследований впервые были представлены публично в 1985-ом году на 1-ой международной конференции по трению, износу и смазкам, проводившейся в г. Ташкенте. Участники конференции заслушали доклад по модели безысносного трения авторов: председателя Ленинградского филиала Межведомственного научного совета по трибологии при АИ СССР, ТТСНТ СССР и Союзе НПО СССР генерального директора Межотраслевого научно-технического комплекса «Механобр» члена-корреспондента АН СССР Ревнивцева В.И., Машкова Ю.К. - сотрудника «Микрокреогенмаша» (г.Омск) и Маринич Т.Л. – с.н.с. кафедры ЛИАП. Заслуги учёных по борьбе с износом по достоинству оценили в 1987 году: на ВДНХ демонстрировались возможности геоэнергетики - ЛИАП удостоили дипломом I степени, а Маринич Тайгету Леонидовну - золотой медалью.

Ключевые слова: ремонтно-восстановительные составы, металлокерамический защитный слой, износостойкость.

УДК 621.785

Увеличение ресурса автотракторных двигателей

трибохимической обработкой в процессе эксплуатации

А.А. Гвоздев, к.т.н., доцент

ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА» им.академика Д.К.Беляева

М.А. Козинец, аспирант

тел. 8-903-878-58-42

Аннотация

В статье приводятся данные об увеличении надежности сельскохозяйственной техники за счет введения в смазку различных присадок. Показано, что введение металлоплакирующих присадок позволяет получить увеличение компрессии позволяет увеличение компрессии в цилиндрах и давление в системе смазки двигателя.

Ключевые слова: двигатель, маслоплакирующие присадки, компрессия в цилиндрах двигателей, давление масла в двигателе.

УДК 621.314

ЭНЕРГО-РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ

МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

A.M Шувалов. д.т.н., проф.

(Государственное научное учреждение всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве, Тамбов)

В.Ф Калинин. д.т.н., проф.; М.М. Ильичев, аспирант

(Тамбовский Государственный Технический Университет, Тамбов)

(тел. 8-4752-746-414)

Аннотация

В статье приводятся исследования по использованию многоцелевого инверторного выпрямителя для выполнения следующих операций: стартерный запуск зарядки аккумуляторов электросварки.

Ключевые слова: силовые трансформаторы, инверторные источники, системы управления.

УДК 621.314

Энергосберегающая система локального обогрева

центральных ремонтных мастерских

А.М Шувалов. Д.т.н., профессор, В.С. Иконников, аспирант.

(Государственное научное учреждение всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве, Тамбов)

8-4752-746-414

Аннотация

В статье излагаются системы обогрева ремонтных мастерских, приводится расчет необходимого количества тепла для обогрева, определяются режимы.

Ключевые слова: ремонтные мастерские, энергосбережение, тепловой поток, теплообмен, излучатели тепла.

УДК 621.43.031

Ремонт и модернизация распределительного

топливного насоса дизеля

Иванов В.А., Кулаков М.М. ФГОУВПО «Чувашская ГСХА».

Аннотация

В статье приводятся результаты модернизации топливных насосов НД-22. Рассматриваются две методики модернизации насосов.

Ключевые слова: топливные насосы, модернизация, насосный элемент высокого давления.

УДК.656.052.8.1

Предпусковые подогреватели – как средство облегчения запуска двигателя в холодное время года

Гальянов И.В., д.т.н., проф.

Шуруев А.В., к.т.н. , Рыжов Ю.Н., к.т.н.

(Орловский ГАУ)

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы, посвященные изучению пусковых качеств двигателей, что является одной из главных  проблем безопасной эксплуатации машин в зимних условиях. При этом особое место должны занимать исследования по обоснованию пусковых температур узлов и систем двигателя.

Ключевые слова: двигатели, пусковой подогрев, газовые установки, снижение расхода топлива.

УДК 629.119.2

Организация технического сервиса дорожно-строительной техники в компании «ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД»

Малышев А.В, аспирант ГНУ ГОСНИТИ

8(499) 174-81-43

E-mail: gosniti@list.ru

Аннотация

В статье излагается регламент технического обслуживания дорожно-строительной техники. Приводится стоимость выполнения работ по техническому обслуживанию экскаватора.

Ключевые слова: сервис, структура сервисного обслуживания, технология сервиса, стоимость обслуживания.

УДК 629.114.2

Особенности конструкции и нормативно-техническая

документация на ремонт новых двигателей Д-442, Д-442И

Н.М. Максименко, А.А. Лаптев

ГНУ ГОСНИТИ

8 (3912) 43-92-60

Аннотация

За последние годы машинно-тракторный парк в сельском хозяйстве претерпевает качественные изменения. Вместо устаревших моделей тракторов ДТ-75 с двигателями А-41, Волгоградский тракторный завод выпускает новые тракторы ВТ-100Д, ВТ-150Д с двигателями Д-442-24И, Д-442 ВИ Алтайского моторного завода. Красноярский завод комбайнов выпускает зерноуборочные комбайны «Енисей-1200НМ», «Енисей-КЗС-950» с двигателями Д-442-50/51, Д-442-57И и Д-442-59И и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» – зерно-уборочные комбайны «Нива» и «Нива-эффект» с двигателями Д-442-50Р/50РИ, Д-442-51Р/51РИ, Д-442-54Р/54РИ, Д-442-55Р/55РИ.  На дизели Д-442 устанавливаются блочные головки цилиндров, а на дизели Д-442 с индексом «И» - 2-х клапанные индивидуальные головки.

Ключевые слова: двигатель, техническая документация, особенности конструкции новых двигателей Д442, Д-440.

УДК 621.923.5

Современное оборудование для механической обработки

гильз цилиндров двигателей

Р.Ю. Соловьев, к.т.н., доцент

Трелин А.А. к.т.н.

ГНУ ГОСНИТИ

8 (499) 174-81-20, e-mail gosniti@list,ru

Аннотация

В статье дается обзор зарубежного и отечественного оборудования для механической обработки гильз цилиндров. Приводится описание конструкции хон и применяемого материала для хонингования гильз цилиндров.

Ключевые слова: двигатель, гильзы цилиндров, оборудование для обработки гильз, хонголовки, абразивный материал

УДК 629.114.2.004.58

Новый прибор для диагностирования и регулировки систем ДВС

Р.Ю. Соловьев, к.т.н., доцент

Трелин А.А. к.т.н.

Харченко С.Г.

ГНУ ГОСНИТИ

8 (499) 174-81-20, e-mail gosniti@list.ru

Аннотация

В статье приводятся результаты исследования по созданию нового прибора диагностирования систем ДВС. Описывается конструкция прибора и порядок его работы. Излагаются результаты сравнительных испытаний нового прибора с существующими.

Ключевые слова: двигатель, диагностирование систем двигателя, неисправности системы топливоподачи, фазы газораспределения.

УДК 621.43.068

Рекомендации по оптимальному использованию средств контроля дымности дизелей

Каргиев Б.Ш., ст. науч. сотр.

Филиппова Е.М., ст. науч. сотр.

Данков А.А., ст. науч. сотр.

Семенова Т.А., вед. инженер

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ)», г. Москва

8 (495) 371-88-26, 8(495) 371-64-39

E-mail: gosniti@list.ru

Аннотация

В статье приводятся результаты проведенных в ГОСНИТИ научно-исследовательских работ, описывающих вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека вредных веществ в отработавших газах двигателей сельскохозяйственных машин, содержащих мелкозернистые частицы сажи, паров несгоревшего топлива масла, воды, а также кокса и золы от сгоревших неорганических веществ топлива и моторного масла.

Изложены особенности эксплуатации и рекомендации по рациональному использованию средств контроля дымности и токсичности отработавших газов дизелей.

Приводятся нормативные значения дымности и токсичности  отработавших газов дизелей в зависимости от условий эксплуатации.

Ключевые слова: дымность, отработавшие газы, дизель, трактор, вредные вещества, средство контроля, нормативное значение

21.7 УДК 63.073.004.6

Электроискровое легирование инструмента кузнечного производства:

Часть 1. Принципы увеличения износостойкости

К.т.н. Иванов В.И.

ГНУ ГОСНИТИ РАСХН, г. Москва, тел. (495)371-27-56

e-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru

Аннотация

В статье выполнен анализ условий эксплуатации инструментов кузнечного производства, показана разрушающая роль силового и теплового нагружения рабочих поверхностей инструмента, твердой окалины, адгезионного взаимодействия материалов инструмента и заготовки; сформулированы основные принципы увеличения износостойкости рабочих поверхностей инструментов.

Ключевые слова: кузнечное производство; инструменты; износостойкость; электроискровое легирование; упрочнение; поверхностный слой; силовое нагружение; пластическое течение; рельеф поверхности; адгезионное взаимодействие; окалина; теплопроводность; электроды.

УДК 621.73.073.004.6

Электроискровое легирование инструмента  кузнечного производства:

Часть 2. Элементы технологии

К.т.н. Иванов В.И.

ГНУ ГОСНИТИ РАСХН, г. Москва, тел. (495)371-27-56

e-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru

Аннотация

В этой части статьи выбран метод реализации упрочняющих технологий применительно к инструментам кузнечного производства, описаны элементы технологии нанесения износостойких покрытий на их рабочие поверхности. Применение электроискрового метода нанесения покрытий обеспечивает увеличение износостойкости рабочих поверхностей формообразующих и разделительных штампов на 30-50 % и на 150-300 % соответственно.

Ключевые слова: кузнечное производство; инструменты; износостойкость; электроискровое легирование; поверхностный слой; пластическое течение; рельеф поверхности; теплопроводность; электроды.

УДК 621.785

Повышение микротвердости покрытий при газопламенном напылении с использованием водородно-кислородного пламени

В. Н. Хромов, д.т.н., зав. кафедрой «Надежность и ремонт машин», профессор

Тел.: +7(4862)430741

E-mail: chrom@orel.ru, service2@orelsau.ru

В. Н. Коренев, к.т.н. доцент кафедры «Надежность и ремонт машин»

Тел.: +7(910)3047479

E-mail: korenev-vlad@list.ru, service2@orelsau.ru

В. В. Барабаш, Мастер производственного обучения кафедры

«Надежность и ремонт машин». Тел.: +7(4862)723971

E-mail: vbarabash@list.ru, service2@orelsau.ru

ФГОУ ВПО «Орловский ГАУ», г. Орел

Аннотация

Теоретически обосновано увеличение микротвердости напыленных газотермических покрытий, при газопламенном  напылении с использованием водородно-кислородного газовой горючей смеси и органической добавки  пропан-бутана, за счет образования оксидов кремния, хрома, бора и карбидов кремния и бора. Экспериментально установлено, что применение для газопламенного напыления добавки пропан-бутана к водородно-кислородной смеси позволяет повысить микротвердость получаемых покрытий.

Ключевые слова:  Детали машин, упрочнение, газопламенное напыление, химические процессы при напылении, микротвердость.

УДК 621.785

Комбинированная технология получения тонкослойной керамики на деталях, изготовленных из коррозионностойких сталей

Ю.А. Кузнецов, д.т.н., проф.

К.В. Кулаков, к.т.н.,

ФГОУ ВПО «Орловский ГАУ»,

Тел. 8-4862-43-19-78 (79)

А.Н. Батищев, д.т.н.,

ФГОУ ВПО «РГАЗУ», г. Балашиха, тел. 521-52-22

Аннотация

В статье приведена технология упрочнения стальных деталей перерабатывающих отраслей АПК с использованием микродугового оксидирования и газодинамического напыления алюминиевым порошком.

Ключевые слова. Детали молочного оборудования, газодинамическое напыление, микродуговое упрочнение.

УДК 631.173.2

Экономическая эффективность восстановления деталей при ремонте импортной сельскохозяйственной техники

С.А. Горячев, к.т.н., А.В. Малышев, аспирант

т. (495) 371-01-59, E-mail: gosniti@list.ru

(ГНУ ГОСНИТИ)

Аннотация

Главным ресурсом для осуществления современной аграрной политики, несомненно, является машинно-технологическая база, доля которой в потенциале отрасли оценивается примерно 40% и которая определяет результат функционирования продовольственного комплекса.

Ключевые слова: импортная сельскохозяйственная техника, надежность, затраты на восстановление, инфраструктура технического сервиса.

УДК 621.791.79

Применение электродуговой наплавки под слоем флюса при восстановлении деталей с большим износом.

Слинко Д.Б., к.т.н,  Персов Э.Д.,  Ивочкин И.М., к.т.н.,

Парасоцкий Р.И.,   (ГОСНИТИ), г. Москва, 8(499) 709-33-91,

E-mail: gosniti@list.ru

Аннотация

В статье излагается новый метод наплавки неподвижным плавящимся электродом под флюсом с применением дополнительных присадочных материалов. Приводятся режимы и результаты исследований.

Ключевые слова Наплавка; неподвижный плавящийся электрод (НПЭ); дополнительный присадочный металл (ДПМ); флюс; крупка; износ; бункер-дозатор; вылет электрода; кольцевой валик; электродная проволока.

УДК 621.791.7.037

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ

В.В Сергеев, А.А Корноухов

(НПП «Мотор», г. Казань, Россия)

Аннотация

В статье излагается технология восстановления коленчатых валов сверхзвуковой электродуговой металлизации. Приводятся результаты экспериментальных и производственных испытаний. Даются технико-экономические показатели.

Ключевые слова: коленчатый вал, газотермические методы, электродуговая металлизация, адгезия, микроструктура.

УДК 621.9.048; 620.191

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕСТОДЕЛЕНИЯ

Иванов Валерий Игоревич,  к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ)

E-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru,

тел. (495) 371-27-56

Аннотация

В статье применительно к предприятиям хлебопечения и отрасли в целом приведен анализ потерь при тестоделении, связанных с работой делительных устройств тестоделителей разного срока эксплуатации. Причиной является износ основных деталей устройств и значительное превышение рабочих зазоров сверх  нормативного значения. Рекомендован ремонт делительных устройств с восстановлением его деталей электроискровым способом, обеспечивающий уменьшение изнашивания трущихся деталей, работающих в условиях абразивного и окислительного трения.

Ключевые слова Тестоделение, делительное устройство, трение, износ, электроискровой способ, покрытие, восстановление, технологии, убытки, эффективность.

УДК 621.1

ИНФРАКРАСНЫЕ ГОРЕЛКИ С ОБЪЁМНОЙ МАТРИЦЕЙ

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В АПК

Ю.А. Мазалов, д.т.н., проф. ГОСНИТИ,

В. М. Шмелев д.т.н., проф. ИХФ РАН

А. А. Захаров с.н.с. ГНУ ГОСНИТИ

8(499) 746-09-16

E-mail: gosniti@list.ru

Аннотация

Статья посвящена разработке метода энергоэффективного и экологически чистого беспламенного сжигания газовых смесей в горелочных устройствах с объемной (сотовой) проницаемой матрицей без применения катализаторов.

Показаны преимущества беспламенного горения в горелочных устройствах данного типа. Приведены различные конструкции инфракрасных (ИК) горелочных устройств. Концентрации вредных примесей в продуктах сгорания, таких как СО были уменьшены до 2-10 ррm, концентрации NOx до 5-10 ррm, экономия газа составила порядка 20-50 %. Определены области применения ИК горелок в АПК.

Ключевые слова: инфракрасные горелки, радиационные горелки, объемные матрицы, проницаемые сотовые матрицы, инфракрасное излучение, экологически чистые горелки.

УДК 621.923.5

Технологии восстановления и обработки гильз

цилиндров двигателей

Соловьев Р.Ю. к.т.н. ГНУ ГОСНИТИ

Трелин А.А. к.т.н. ГНУ ГОСНИТИ

8(499) 174-81-20, e-mail: g0sniti@list.ru

Аннотация

В настоящее время подавляющее число предприятий при капитальных ремонтах автотракторных двигателей производят либо 100% замену цилиндропоршневой группы, либо подвергают бывшие в эксплуатации гильзы с износами не более 0,35 мм расточке под ремонтный размер. В случае, если не применяются никакие дополнительные технологии, направленные на улучшение свойств рабочей поверхности гильзы, расточенные под ремонтный размер гильзы имеют ресурс около 50% от уровня новых.

Кроме того, экономически нецелесообразно подвергать расточке бывшие в эксплуатации гильзы с отклонениями в 10..50 мкм от номинальных по той причине, что остаточный их ресурс заведомо намного больше ресурса расточенных. Вопрос выбора стратегии ремонта гильзы цилиндра является важным как с точки зрения экономики ремонта, так и с точки зрения обеспечения ресурсосбережения.

Ключевые слова: гильза цилиндров, методы ремонта, износ, хонингование, трехслойные конинговальные бруски.

УДК 621.899

Проблемы и перспективы использования растительных масел как смазочных материалов

В.В.Остриков, д.т.н., Н.Н.Тупотилов, к.х.н.,

В.С. Вязинкин, инж, А.Г. Зимин, инж.

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве, Тамбов)

(тел. 8-4752-746-414)

Аннотация

В работе рассматриваются перспективы использования растительных масел и их производных как смазочных материалов для сельскохозяйственной техники. Представлены результаты предварительных исследований.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, растительное масло, эксплуатационные свойства.

УДК 621.899

Теоретические аспекты оценки изменения вязкости работающего  моторного масла

В.В. Белогорский, инж, В.В. Остриков, д.т.н.

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве, Тамбов)

(тел. 8-4752-746-414)

Аннотация

В работе представлена интерпретация математического описания изменения вязкости работающего моторного масла с учетом влияния на масляную основу присадок, загрязняющих примесей, дизельного топлива.

Ключевые слова: моторные масла вязкость, экспериментальные данные по оценке вязкости.

УДК 621.899

Устройство для определения температуры вспышки

моторных масел

В.В. Остриков В.В., д.т.н., В.В. Белогорский, инж., Г.Д. Матыцин, к.т.н.

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве, Тамбов)

(тел. 8-4752-746-414)

Аннотация

В материалах работы указывается на негативное влияние дизельного топлива на эксплуатационные характеристики работающего моторного масла, подчеркивается важность контроля температуры вспышки работающих моторных масел специально разработанным устройством.

Ключевые слова: моторные масла, вязкость, температура вспышки, устройство для определения температуры вспышки.

УДК 621.899

Автоматизированная обработка результатов

экспресс-анализа

В.В. Белогорский, инж, В.В. Остриков, д.т.н.

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве, Тамбов)

(тел. 8-4752-746-414)

Аннотация

В работе представлена информация об автоматизированной обработке данных экспресс-анализа при помощи компьютерной программы, позволяющей оценить работоспособность моторных масел.

Ключевые слова: моторные масла, экспресс-лаборатории, компьютерные программы.

УДК 621.899

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ

Ю.В. Гуськов, О.А. Царёв, Д.Г. Панькин

(ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА», г. Пенза)

8 (8412) 628-579

Аннотация

В статье приводится анализ установок для очистки масел. Приводятся результаты экспериментальных исследований по очистке масел.

Ключевые слова: моторные масла, установки для очистки, способы очистки масла.

УДК 621.899

Очистка масел в гидравлических системах самоходных сельскохозяйственных машин и тракторов

Петрищев Н.А. к.т.н., с.н.с. лаб. №14

Капусткин А.О. м.н.с. лаб. №14

Семёнова Т.А.вед инж.. лаб. №14

ГНУ ГОСНИТИ

8(495) 371-64-39,e-mail: gosniti@list.ru

Аннотация

В статье приводятся данные по загрязнению механическими примесями рабочих жидкостей, а также результаты влияния чистоты масла на ресурс гидравлических насосов.

Ключевые слова: гидравлические системы, загрязнение масел, ресурс, оборудование для очистки.

УДК 631.356.26

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТ ЗАРУБЕЖНЫХ СВЕКЛОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Д.А. Гущин, инженер

(ГНУ ВИИТиН, г. Тамбов)

(тел. 8-4752-746-414)

Аннотация

В статье дается анализ и качество работ зарубежных свеклокомбайнов. Даются рекомендации по сокращению издержек при эксплуатации комбайнов.

Ключевые слова: сахарная свекла, свеклоуборочные комбайны, эффективность работы комбайнов.

УДК 631.356.25

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СВЕКЛОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ В ХОЗЯЙСТВАХ ЦФО

Д.А. Гущин, инженер

(ГНУ ВИИТиН, г. Тамбов)

(тел. 8-4752-746-414)

Аннотация

В статье приводится сравнительный анализ показателей использования зарубежных свеклоуборочных комбайнов выполнен на основе данных бухгалтерской отчетности (2006...2008 гг.) хозяйств: Воронежской, Белгородской, Липецкой, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей. Выборка показателей по анализируемым свеклоуборочным комбайнам зарубежного производства составила: Agrifac WKM 9000 – 20 шт., Franz Kleine SF-10 – 22 шт., Moreu Lectra V2 – 18 шт., КС-6Б – 26 шт., Holmer Terra Dos T2 – 18 шт., Ropa Euro-Tiger – 12 шт.

Ключевые слова: свеклоуборочные комбайны, производительность, затраты на ремонт.

УДК 631.331

ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ И ПАРАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМБИНИРОВАННЫХ АГРЕГАТОВ ПРИ ЛЕНТОЧНОМ ВНЕСЕНИИ ГЕРБИЦИДОВ.

С.П. Стрыгин

(ГНУ ВИИТиН, г. Тамбов)

(тел. 8-4752-746-414)

Аннотация

В статье приведены результаты исследований по созданию оригинальных распылителей гербицидов.

Ключевые слова: сахарная свекла, гербициды, распыляющие свойства.

УДК 621.1

ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ПОВЫШЕНЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

Ю.А. Мазалов д.т.н., проф.

А.А. Захаров с.н.с. ГНУ ГОСНИТИ

8(499) 746-09-16, e-mail: gosniti@list.ru

А.Ф.Конов с.н.с. ВНИИСХН (НПО «Тайфун»)

Аннотация

В статье рассмотрена возможность  разработки теплового насоса (ТН) с повышенным до 15 отопительным коэффициентом (теоретически достижимый коэффициент 23). Современные тепловые насосы имеют максимальный отопительный коэффициент 3-5 (на один затраченный кВт электроэнергии получается в эквиваленте 3-5 кВт тепла). Предлагаемые ТН позволят решить проблему эффективного теплоснабжения объектов, не имеющих магистрального газоснабжения, используя в качестве источников низкопотенциального тепла теплоту природных либо техногенных источников.

Ключевые слова: эффективное отопление, энергетика, тепловой насос, низкопотенциальное тепло.

УДК 631.158:658.345

Система управления охраной труда на предприятиях технического сервиса и ремонта сельскохозяйственной техники в условиях рыночной экономики

Буренко Л.А., к.т.н.,

Филиппова Е.М.,

Зотов Н.В., Ивлева И.Б.,

ГНУ ГОСНИТИ,

8(495)371-88-26

Аннотация

Проведен анализ и оценка состояния охраны труда и ее управления на предприятиях технического сервиса и ремонта сельскохозяйственной техники.

Разработана система управления охраной труда на предприятиях технического сервиса, ремонта сельскохозяйственной техники в условиях рыночной экономики. Даны схемы функционирования управления охраной труда в сельском хозяйстве Российской Федерации, на предприятиях технического сервиса сельскохозяйственной техники в условиях рыночной экономики и их описание. Показаны основные элементы системы управления охраной труда на предприятиях технического сервиса сельскохозяйственной техники. Рассмотрен уточненный порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда как эффективной меры в управлении охраной труда.

«Система управления охраной труда…» предназначена для руководителей, работодателей предприятий, инженерно-технических работников и лиц, ответственных за организацию работ по охране труда на сервисных и других предприятиях, в мастерских хозяйств, государственных органов власти, инспекций контроля, общественных организаций.

Одобрено  Научно-техническим советом Минсельхоза России (протокол № 71 от 28 ноября 2008 г.).

Ключевые слова: система управления охраной труда (СУОТ), предприятия технического сервиса, ремонтные мастерские сельскохозяйственной техники, аттестация рабочих мест, сертификация работ по охране труда, охрана труда, организация, мониторинг, организация работ по охране труда, комитет (комиссия) по охране труда, средства индивидуальной защиты (СИЗ), производственный травматизм, профессиональные заболевания.