ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 109 Часть 1

УДК 338.432

Состояние и перспективы развития технического

сервиса машин в АПК

В.И. Черноиванов

директор ГНУ ГОСНИТИ,

академик Россельхозакадемии

т. 8(499)171-37-27; e-mail: gosniti@list.ru

Аннотация

В статье дается анализ состояния инженерно-технической структуры, приводятся основные направления совершенствования машиноиспользования, излагаются результаты деятельности института по созданию пилотных проектов по машинно-технологическим комплексам, по инновационно-производственному центру восстановления и упрочнения деталей.

Ключевые слова: ремонт, восстановление деталей, ресурс, нанотехнологии, инновационные проекты.

УДК 620.171; 621.763; 631.17

Перспективы применения полимерных композитных материалов с добавлением нанокристаллических порошков оксида алюминия в конструировании и ремонте сельскохозяйственной техники

И.И. Сорокина (старший преподаватель), М.В. Астахов (заведующий кафедрой, профессор, д.т.н.)

(Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «МГТУ им. Н.Э. Баумана», г. Калуга, раб. тел. 8 (4842)  54 93 26, моб. тел. 8 (910) 707 77 34 sorokina-i@yandex.ru)

Аннотация

Исследуется влияние нанодобавок на механические и эксплуатационные свойства полимерных композиционных материалов (ПКМ), даются рекомендации по применению полученных материалов. Представлены результаты испытаний в виде эмпирической зависимости для прогноза работоспособности соединений деталей, изготовленных из композитов с металлическими частями конструкций.

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, нанокристалические порошки, механические свойства, статистическая обработка результатов испытаний.

УДК 620.197.7

Перспектива использования нанотехнологий для защиты

лесных машин от коррозии

В.В. Быков, заведущий кафедрой  д.т.н., профессор;

М.И. Голубев, аспирант

(Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет леса», г.Мытищи Московской области, тел.8-498-687-36-30,

Emal- bykov@mgul.ac.ru)

Аннотация

В статье показаны возможности применения нанотехнологий для защиты лесных машин от коррозии и биоповреждений. Приведены результаты исследований коррозионной стойкости составов на основе отходов растительных масел. Сообщается о исследованиях консервационных составов с добавками наночастиц бемита и серебра.

Ключевые слова: нанотехнологии, лесные машины, коррозия, биоповреждения, консервационные составы.

УДК 631.173.2

Исследование затрат средств на ремонт сельскохозяйственной техники на основании анкетирования предприятий

и организаций АПК

А.П. Денисов, З.Н. Волкова

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

Телефон : (495) 371-01-59

E-mail: gosniti1@mail.ru

Аннотация

По результатам анкетирования ряда сельскохозяйственных предприятий Тульской и Калужской областей произведен анализ состояния их ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) и затрат финансовых средств на ремонт и техобслуживание сельскохозяйственной техники. Установлена зависимость указанных затрат от состояния РОБ сельхозпредприятий.

На основе данных агропромышленных формирований регионов Центрального федерального органа (ЦФО) за 2009 и 2010 г.г. произведена оценка зависимости затрат средств на ремонт техники от доли объёмов работ по ремонту, выполняемой сторонними организациями.

Ключевые слова: анкетирование, анализ, сельскохозяйственная техника, ремонтно-обслуживающая база, ремонт, объёмы работ, затраты средств.

УДК 631.3.072:62-822

Результаты исследования технического состояния

гидравлических распределителей

С.А. Величко, докторант МГУ им. Н.П. Огарева

Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

А.В. Мартынов, аспирант ГНУ ГОСНИТИ

Россельхозакадемии (Республика Мордовия,

тел. (8342) - 25-44-39, E-mail: Velichko2005@yandex.ru)

Аннотация

Получены статистические модели зависимости утечки жидкости от статистически значимых, независимых факторов в ресурсоопределяющих узлах гидрораспределителей, установлено влияние значимых факторов и их сочетание на общую утечку жидкости и утечку жидкости через золотниковую пару, определены предельные и допустимые значения износов деталей.

Ключевые слова: гидрораспределитель, золотниковая пара, клапан, утечка, предельный износ, допустимый износ, математическая модель.

УДК 631.171

Анализ работы двухуровнего высевающего устройства для посева слабосыпучих и несыпучих семян кормовых трав

В.П. Очир-Горяев, к.т.н, доцент,

М.А. Санджиев, старший преподаватель,

ГОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет»,

тел. 8(82147) 77 - 44 - 17,  e-mail: sandjiev78@yandex.ru

Аннотация

В данной статье на основе анализа существующих и перспективных конструкций сеялок предложено двухуровневое высевающее устройство для посева слабосыпучих и несыпучих семян кормовых культур, приведены результаты расчетов ее основных параметров и испытаний в лабораторных и полевых условиях.

Ключевые слова: двухуровневое высевающее устройство, сыпучие и несыпучие семена, ворошитель, проставки.

УДК   631.173

631.171

Создание службы «Агротехсервиса» в Азербайджанской Республике

К.Г.Фаталиев, проф., И.А.Алыев, доцент

(НИИ « Агромеханика», Азербайджанская Республика, г.Гянджа,

тел./факс 994-022-576476, E-mail: aqromexanika@mail.ru)

Аннотация

Разработка организационно-методических основ создания службы «Агротехсервиса» в Азербайджанской Республике.

Ключевые слова:  Агротехсервис, создание службы, сельскохозяйственная техника, фермер, норматив, ремонт, срок службы, аренда, собственник.

УДК 631.17.001.57

Совершенствование региональной системы

обеспечения работоспособности

сельскохозяйственной техники

В.В. Коротких, к.т.н.; А.Е. Немцев, д.т.н.

(ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт механизации

и электрификации сельского хозяйства.

г. Новосибирск, тел. 348-13-62, E-mail: sibime@ngs.ru)

Аннотация

Приведено состояние машинно-тракторного парка в современных условиях. Сформулирован подход к формированию модельного технического центра. Изложены предложения по совершенствованию региональной системы обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: обеспечение работоспособности, технический центр, сельскохозяйственная техника, агроснабтехсервис.

УДК 63

Минимизация потерь урожая при недостатке техники

П.А. Табаков,  к.т.н., профессор (Чебоксарский политехнический институт,

филиал МГОУ  тел. 55-62-26,код 8352 , E-mail: petr_46@mail.ru)

В.М. Михлин, д.т.н., профессор (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

E-mail: vladmihlin28@mail. ru)

Аннотация

Статья посвящена оптимизации продолжительности выполняемых работ по критерию минимуму потерь от превышения работ их агросрока при дефиците техники.

Ключевые слова Дефицит техники. Потери, издержки от превышения продолжительности работы агросрока. Оптимизация. Годовая доля работ. Урожайность. Цена. Производная. Фактический срок выполнения работы.

УДК 631.312

К определению усилия смятия среднесуглинистой почвы лезвием лемеха

С.И. Старовойтов, зав. кафедрой М и ОК, к.т.н., доцент

Н.Н. Чемисов, ассистент

Брянская государственная сельскохозяйственная академия

e-mail: nicolas666_2008@mail.ru

Аннотация

Рассмотрена методика определения усилия смятия режущей кромкой  лемеха с учетом свойств почвы, геометрических и кинематических параметров рабочего органа.

Ключевые слова: модуль упругости первого рода, коэффициент динамической вязкости, угол внешнего трения почвы, угол внутреннего трения почвы.

УДК-531.

Новые законы движения автомобилей и тракторов

Ф.М. Канарёв д.т.н., профессор

(Кубанский государственный Аграрный университет, г. Краснодар)

kanarevfm@mail.ru

Анотация

Новые законы ускоренного, равномерного и замедленного движений материальных тел  требуют новой методики испытания автомобилей и тракторов.

Ключевые слова: законы движения, ньютоновская сила, сила сопротивления, сила инерции.

УДК 631.472.71

Уничтожение стойких органических загрязнителей в сверхкритической среде

Т.г. Крылова, аспирант, В.С. Григорьев, к.х.н., д.т.н., проф.,

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, тел. (495) 371-2007, laboratory5@list.ru)

Аннотация

Предлагается высокоэффективная, экологически безопасная технология уничтожения высокотоксичных веществ (ВТВ), реализуемая в разработанных установках сверхкритического водного окисления (СКВО). Метод основан на использовании уникальных свойств воды при сверхкритических параметрах температуры и давления.

Использование СКВО позволяет существенно повысить эффективность процесса обезвреживания химически опасных веществ и отходов: значительно сокращается время обезвреживания по сравнению с традиционными методами (термическими, реагентной обработки, микробиологическими и др.), увеличивается полнота обезвреживания с образованием нетоксичных продуктов, исключается выброс вредных веществ в окружающую среду.

Ключевые слова: сверхкритическое водное окисление (СКВО), стойкие органические загрязнители (СОЗ), уничтожение, растворимость, кинетика, концентрация, высокотемпературные среды высокого давления.

УДК 621.899

Очистка рапсового масла и улучшение его противоизносных свойств для использования в гидравлических системах и трансмиссиях тракторов

В.В. Остриков, зав. лаб. № 8 ВНИИТиН, д.т.н.,

г. Тамбов  тел. 8-4752-44-65-36,  E-mail: viitinlab8@mail.ru

Н.Н. Тупотилов, вед. науч. сотрудник лаб. № 8 ВНИИТиН, к.х.н.,

г. Тамбов  тел. 8-4752-44-65-36,  E-mail: viitinlab8@mail.ru

А.Г. Зимин, мл. науч. сотрудник лаб. № 8 ВНИИТиН,

г. Тамбов  тел. 8-4752-44-65-36,  E-mail: viitinlab8@mail.ru

Аннотация

Приведены результаты исследований очистки рапсового масла в целях его использования в гидравлических системах и трансмиссиях сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: очистка растительного масла, смазывающая способность, работоспособность смазочных композиций, аналогов гидравлических и трансмиссионных масел.

УДК 621.01.076

Вязкостная составляющая гидравлических потерь для прямозубых цилиндрических колес

А.П. Карпович, к.т.н.,

Брянская государственная сельскохозяйственная академия

(8 (483) 41-24-721; nicolas666_2008@rambler.ru)

Аннотация

Проведены теоретические исследования и получена формула для определения вязкостной составляющей гидравлических потерь в цилиндрических прямозубых колесах.

Ключевые слова - гидравлические потери, особенности вязкости, касающиеся гидравлических потерь, градиента скорости, смазывали относительно области механизма.

УДК 631.31.

Основа эффективного использования

машинно-тракторного парка в АПК

- в блочно-модульной конструкции

комплекса техники

Н.К. Мазитов, член-корреспондент РАСХН, д.с-х.н.

Л.З. Шарафиев, к.т.н.,

А.П. Ильин, Р.С. Багманов – аспиранты

(ГНУ Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии, г.Казань, 8-9172-70-58-61)

E-mail: Sharaf_Len@mail.ru

Аннотация

Приводятся результаты существенного повышения эффективности эксплуатации отечественных почвообрабатывающих и посевных агрегатов на блочно-модульном принципе конструирования перед зарубежными аналогами.

Ключевые слова: эксплуатационные затраты, мощность, топливо, металлоемкость, производительность, себестоимость.

УДК 621.899

Увеличение ресурса работающего моторного масла и повышение его противоизносных свойств.

В.В. Остриков,зав. лаб. №8 ВНИИТИН д.т.н,

г. Тамбов тел.: (4752) – 44 – 65 – 36, Е-mail: viitinlab8@bk.ru

И.В. Бусин, аспирант лаб. №8 ВНИИТИН

г. Тамбов тел.: (4752) – 44 – 65 – 36, Е-mail: viitinlab8@bk.ru

С.В. Попов. аспирант лаб. №8 ВНИИТИН

г. Тамбов тел.: (4752) – 44 – 65 – 36, Е-mail: viitinlab8@bk.ru

Аннотация

В статье рассматриваются некоторые аспекты изменения физико-химических свойств моторных масел в процессе их использования  в двигателях внутреннего сгорания, возможности дестабилизации системы работающего масла  для их последующей очистки в  ДВС.

Ключевые слова: работающие моторные масла, физико-химические характеристики, противоизносные свойства, добавки, очистка без слива из картера двигателя, ресурс.

УДК 621.01.076

Инерционная составляющая гидравлических потерь

для прямозубых цилиндрических колес

А.П. Карпович, к.т.н., Чемисов Н.Н., ассистент Большунова М.Л. студент.

Брянская государственная сельскохозяйственная академия

(8 (483) 41-24-721; nicolas666_2008@rambler.ru)

Аннотация

Проведены теоретические исследования и получена формула для определения инерционной составляющей гидравлических потерь.

Ключевые слова - гидравлические потери, особенности инерции, касающиеся гидравлических потерь, давление между зубами в механизме.

УДК: 631.3.004.58

Разработка показателей оценки региональной системы обеспечения работоспособности мобильной сельскохозяйственной техники АПК

А.М. Криков, д.т.н., профессор, А.Е. Немцев, д.т.н.; В.В. Коротких,  к.т.н.,

(ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. г. Новосибирск, тел. 348 09 17, E-mal: sibime@ngs.ru)

Аннотация

Рассматриваются методические положения по разработке показателей оценки эффективности системы обеспечения работоспособности мобильной сельскохозяйственной техники, включая тракторы, комбайны и энергетические средства, на районном и региональном уровнях с участием сервисных предприятий.

Ключевые слова: мобильная сельскохозяйственная техника, работоспособность, система обеспечения работоспособности, сельхозтоваропроизводитель, сервисные предприятия, район, регион, показатели оценки, анализ, коэффициент участия.

УДК 62-732

Повышение степени чистоты и смазывающих свойств дизельного топлива для снижения износа деталей машин.

В.В. Остриков, зав. лаб. №8 ВНИИТИН д.т.н,

г. Тамбов тел.: (4752) – 44 – 65 – 36, Е-mail: viitinlab8@bk.ru,

Бектилевов А. Ю., аспирант

г. Тамбов тел.: (4752) – 44 – 65 – 36, Е-mail: viitinlab8@bk.ru,

Аннотация

В статье рассматриваются, вопросы повышения степени чистоты и смазывающих свойств дизельного топлива в процессе очистки от механических примесей и воды, возможности увеличения противоизносных свойств топлива и снижения износа деталей топливной аппаратуры сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: дизельное топливо, степень чистоты, смазывающие свойства, противоизносные свойства, активатор, смолы.

УДК 622.673.6:621.86.065.3 – 72

Повышение эффективности использования стальных канатов путем совершенствования состава смазочного материала

В.Н. Новиков, ассистент каф. ремонта машин и технологии конструкционных материалов

(Ижевская государственная сельскохозяйственная академия,

г. Ижевск, 8-912-757-26-06, novikow-v@yandex.ru)

В.В. Тарасов, заведующий лабораторией, д.т.н., профессор

(Институт прикладной механики Уральского отделения Российской академии наук,

г. Ижевск, 8-922-680-41-49)

Е.А. Калентьев, аспирант

(Институт прикладной механики Уральского отделения Российской академии наук,

г. Ижевск, 8-922-507-02-07)

В.А. Постников, генеральный директор

(Научно-производственное отделение «Новые технологии», г. Ижевск)

Аннотация

Представлена методика определения состава смазочного материала с добавлением в штатную канатную смазку природных минералов типа серпентинита и шунгита для стальных канатов и результаты испытания подобранного  состава смазочного материала.

Ключевые слова: стальной канат, коэффициент трения, канатный смазочный материал, математическое планирование эксперимента, долговечность, износ.

УДК 006 [658.382.3:631.173/631.174]

Новая структура управления охраной труда в предприятиях АПК

на основе оценки профессиональных рисков

Н.Н. Грачев, ведущий научный сотрудник, к.э.н., доцент

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук,

г. Рязань, 8 (4912) 98-56-73, vnims@rambler.ru)

Аннотация

Разработана новая структура управления охраной труда (СУОТ) в предприятиях АПК. Изложены схема функционирования, организационное, информационное и техническое обеспечение, порядок планирования, разработки и применения, оценки эффективности и совершенствования СУОТ.

Ключевые слова: охрана труда, структура управления, профессиональные риски, предприятия АПК.

УДК 631.173

Специализация службы «Агротехсервиса»

в республике Азербайджан

К.Г.Фаталиев, проф., И.А.Алыев, доцент

(НИИ « Агромеханика», Азербайджанская Республика, г.Гянджа,

тел./факс 994-022-576476, E-mail: aqromexanika@mail.ru)

Аннотация

Обоснование специализации службы «Агротехсервиса»  по природно-хозяйственным зонам республики.

Ключевые слова: специализация, агротехсервис, природно-хозяйственная зона, выбор, базовая техника, машины-орудия, агрегетирование, использование.

УДК 631.3.072: 62-822

Ресурсосбережение на основе повышения межремонтной наработки силовых гидроцилиндров

Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор;

С.А. Величко, к.т.н., доцент ГНУ ГОСНИТИ

Россельхозакадемии

П.В. Чумаков аспирант ГОУВПО «МГУ им. Н.П.Огарева»

(Республика Мордовия, тел. 8342 25-44-39, E-mail: chumakov@yandex.ru)

Аннотация

Обоснована целесообразность ремонта гидроцилиндров на основе экономического расчета, предложен способ возобновления ресурса гидроцилиндров по перспективной технологии.

Ключевые слова: ресурс, наработка, отказ, технология ремонта, экономия.

УДК 631.3:621.825.6

Технологический процесс оценки долговечности

карданных шарниров

А.Г. Пастухов, зав. кафедрой, профессор, д.т.н.,

ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

Тел. +7(4722)39-23-90

Моб. тел. +7 (960) 627-68-18

E-mail: pastukhov_ag@mail.ru

Е. П. Тимашов, доцент, к. т.н.

АНО ВПО «Белгородский университет кооперации,

экономики и права»

Тел. +7(4722)31-30-91

Моб. тел.+7 (905) 670-13-97

E-mail: timachov@mail.ru

г. Белгород

Аннотация.

В статье представлены технологический процесс и результаты  ресурсных испытаний карданных шарниров.

Ключевые слова: испытания, шарниры, техническое обслуживание, ремонт, ресурс.

УДК 621.01.076

Методика определения оптимального уровня залитого масла

в закрытой зубчатой передаче

А.П. Карпович, к.т.н

Брянская государственная сельскохозяйственная академия.

(8 (483) 41-24-721; nicolas666_2008@rambler.ru)

Аннотация

Разработана методика определения оптимального уровня масла в закрытой зубчатой передаче.

Ключевые слова - полные гидравлические потери, особенности инерции гидравлических потерь, особенности вязкости, касающиеся гидравлических потерь, уровня погружения механизма в нефть, оптимальный уровень масляных в имеющий зубы левередж.

УДК: 631.3.004.58

Основные направления обеспечения работоспособности мобильной сельскохозяйственной техники в регионе Сибири

В.В. Коротких, к.т.н.; А.Е. Немцев, д.т.н.; А.М.  Криков, д.т.н.,

профессор; В.М. Лившиц, д.т.н., профессор; В.А. Симонов,

к.т.н.; И.В. Деменок , к.т.н.

(ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

г. Новосибирск, тел. 348 09 17, E-mal: sibime@ngs.ru)

Аннотация

Рассматриваются основные положения исследований, направленных на совершенствование процессов обеспечения работоспособности мобильной сельскохозяйственной техники в Сибири.

Ключевые слова: мобильная техника, работоспособность, организация, управление, район, регион, интеллектуализация технической диагностики, информационная поддержка, агрегат оперативного обслуживания мобильной техники, подсистема ремонта, ремонтно-эксплуатационная база.

УДК 629.3.014

Внедрение технологии безразборного ремонта машин применением специальных добавок в масло и топливо в Республике Татарстан

Н.Р. Адигамов, зав. кафедрой «Технический сервис», д.т.н, профессор

(Казанский государственный аграрный университет, г. Казань,

т.с. 89178907020, Е-mail: Alfia.kqsha@mail.ru)

С.Н.  Шарифуллин, профессор кафедры «Механизация АПК», д.т.н.

(Филиал Камской государственной инженерно-экономической академии,

г. Чистополь,  т.с. 89050204443, Е-mail: Saidchist@mail.ru)

И.Ф Пустовой, технический директор

( ООО «РеалИнПроект», СПб, т. 89633129262, Е-mail: realinproekt@mail.ru)

Н.И. Пустовой, ведущий инженер

В.А. Михайлов, аспирант (Казанский государственный аграрный университет, Казань, т.с. 89274018533, Е-mail: 666555@list.ru)

А.В. Дунаев, зам. зав. лабораторией № 5 ГНУ ГОСНИТИ, Москва, 1-й Институтский пр., 1, т. (499) 174-81-71, Е-mail: gosniti8@mail.ru

Аннотация

Рассмотрено применение технологии безразборного ремонта машин в режиме штатной  эксплуатации с использованием добавок в топливо и масло. Отражены нерешенные проблемы. Авторы считают, что в настоящее время имеются необходимость использования данной технологии. Приведены некоторые результаты обработки агрегатов агротехники по  этой технологии.

Ключевые слова: безразборный ремонт, добавка, ресурс.

УДК 620.95

Применение нейронных сетей для прогнозирования показателей качества биодизеля

М.Ю. Левин, аспирант

(Государственное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

использования техники и нефтепродуктов

Российской академии сельскохозяйственных наук,

г. Тамбов, Тел.:89202407196, e-mail: lmu@list.ru)

Аннотация

Изучено влияние архитектуры многослойной персептронной сети на результаты прогноза плотности биодизеля при температуре 15°С, кинематической вязкости биодизеля при температуре 40°С, содержания механических примесей в биодизеле  по физико-химическим показателям исходного сырья. Определена архитектура нейронной сети, обеспечивающая наименьшую ошибку прогноза.

Ключевые слова: нейронная сеть, качество биодизеля.

УДК 621.924.93

Струйная гидроабразивная обработка поверхности в машиностроении и ремонтном производстве

С.Н. Полянский, главный специалист, к.т.н.;

(ООО «Инновационные технологии», г.Екатеринбург),

С.В. Бутаков, доцент, к.т.н.

(Уральский федеральный университет им.Первого президента России Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург, тел.:89193847052, e-mail: bsv_53@mail.ru

В.А. Александров, зав.кафедрой, к.т.н., доцент

(ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА,  г.Екатеринбург, тел.:89028725284,

e-mail: alexandrov_vikt@mail.ru)

И.С. Ольков, ст.преподаватель

(Уральский федеральный университет им.Первого президента России Б.Н.Ельцина)

Аннотация

Представлены результаты влияния параметров гидроабразивной обработки на показатели качества поверхности.

Ключевые слова: струйная гидроабразивная обработка, шероховатость, абразив, зернистость.

УДК 631.173.2/.4

Развитие и диверсификация деятельности МТС

И.Т. Гареев, аспирант

Научный руководитель В.Ф. Федоренко,

член-корреспондент Россельхозакадемии, д.т.н., профессор

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса», п. Правдинский, тел.: (495) 993-44-04,

E-mail: itgareev@mail.ru)

Аннотация.

В статье проведен анализ деятельности МТС в России, описана методика управления в МТС, выявлены дальнейшие пути развития.

Ключевые слова: техническая и технологическая модернизация, Госпрограмма, машинно-технологическая станция, управление, риск, методика, эффективность, диверсификация.

УДК 620.95

Влияние давления и температуры входного потока воздуха на температуры выходных потоков вихревой трубы

М.Ю. Левин, аспирант

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Тамбов,

Тел.:89202407196, e-mail: lmu@list.ru)

Аннотация

Изучено влияние давления и температуры входного потока вихревой трубы на температуру холодного и горячего потоков.

Ключевые слова: вихревая труба.

УДК 621.436

Обеспечение работоспособности

форсунок дизельных топливных систем Common Raul

И.И. Габитов, д.т.н.,  профессор,  А.В.Неговора, д.т.н.,  профессор

(ФГБОУ «БАШКИРСКИЙ ГАУ», г.Уфа, )

drugay-09@mail.ru

Аннотация

Исследованы неисправности форсунок типа Common Rail автотракторных дизелей в условиях эксплуатации. Усовершенствована технология и разработана оснастка ремонта для электрогидравлической форсунки фирмы Bosch типа Common Rail автотракторных и комбайновых дизелей. Приведены сравнительные испытания по работоспособности отремонтированных форсунок на стендах BoschEPS200 и Hartridge CRI-PC. Показана экономическая эффективность предложенных мероприятий.

Ключевые слова: топливоподающая система Common Rail, электрогидравлическая форсунка, работоспособность, неисправность, отказ, технология ремонта, запорный клапан, прецизионный элемент, тест-планы проверки форсунок.

УДК  620.178.162

Влияние степени поврежденности поверхностей трения

на показатели работы поршневого двигателя внутреннего сгорания

А.Ю. Шабанов, зам. зав. каф. ДВС Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, к.т.н., доцент.

Тел. 8-812-552-77-85, 8-921-304-85-08, e-mail: aush2003@mail.ru

Аннотация

Показано влияние дефектов поверхностей трения на нарушение условий их смазывания и эффективность нивелирования дефектов обработкой трибопрепаратами группы геомодификаторов трения.

Ключевые слова: дефект поверхности подшипника, давление масла, момент трения, трибопрепарат.

УДК 631.354

Сравнение работы одноименных подшипников при одном

и нескольких допускаемых износов

П.А. Табаков, преподаватель, к.т.н.,

(Чебоксарский политехнический институт, тел. 8352-55062-26,

E-mail<petr_46@mail.ru>

Аннотация

В последнее время был обнаружен крупный недостаток при определении допустимого при работе износа деталей. Для исправления недостатка вместо одного допустимого при работе износа используют несколько, что значительно уменьшает число отказов и увеличивает ресурс детали.

Статья содержит формулы для определения нескольких допусков для новой детали. Это стало возможным в результате определения плотности распределения ресурса деталей и других особенностей процесса изнашивания деталей.

Ключевые слова: допускаемый износ. Скорость процесса изнашивания. Плотность распределения ресурса. Показатель степени функции изнашивания.

УДК 621.892

Результаты исследований очистки отработанных моторных масел на экспериментальной установке

Д.Г. Панькин, аспирант, инженер, Ю.В. Гуськов, профессор, к.т.н.,

С.В. Тимохин , профессор, д.т.н.

(ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»,

г. Пенза, т.(8412) 57-77-30, e-mail: warm@pnz.ru)

Аннотация

В статье описана экспериментальная установка для очистки смазочных материалов с использованием высоковольтного разряда, методика проведения и результаты экспериментальных исследований изменений пробивного напряжения, кинематической вязкости и щелочного  числа моторного масла   при воздействии на него электрического разряда.

Ключевые слова: моторное масло, электрический разряд, очистка, кинематическая вязкость, щелочное число, пробивное напряжение.

УДК 620.197.3

Противокоррозионная защита при очистке сельскохозяйственной техники

Р.К. Низамов, аспирант; С.М. Гайдар, к.т.н., доцент; А.В. Пегушин, аспирант

(Федеральное государственное образовательное учреждение профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет

имени В.П. Горячкина»,

г. Москва, (499) 978-64-46, avtokon93@yandex.ru)

Аннотация

Проведено исследование водорастворимых ингибиторов коррозии, обеспечивающих противокоррозионную защиту сельскохозяйственных машин в процессе очистки и после нее.

Ключевые слова: водорастворимые ингибиторы коррозии, коррозионная активность, сельскохозяйственная техника, коррозионная стойкость сельскохозяйственных машин, поверхностно-активные молекулы.

УДК 631.3:005.934.4

Рекомендации по совершенствованию технологического процесса технического обслуживания и ремонта машин

В.В. Рылин,  к.т.н. В.С. Григорьев, к.х.н., д.т.н., проф.

(Военный учебно-научный центр СВ «Общевойсковая академия ВС РФ»,

тел. 89039756775, Rulin@msk.org.ru)

Аннотация

В статье определены практические рекомендации по внедрению перспективных технических средств и новых технологий в процессы технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин, позволяющие повысить их качество и обеспечить требуемый уровень надежности.

Ключевые слова: Технологический процесс, техническое обслуживание и ремонт машин, модульный принцип построения, диагностирование, информационные технологии.

ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 109 Часть 2

УДК 631.3.004.5 (470.47)

Региональные особенности организации технического сервиса

сельскохозяйственной техники и оборудования

И.И. Габитов, д.т.н., профессор,

(ФГБОУ ВПО «БАШКИРСКИЙ ГАУ», г.Уфа,)

И.С. Тимергалин,  А.З. Нуриев

(ГУСП  «БАШСЕЛЬХОЗТЕХНИКА», г.Уфа)

drugay-09@mail.ru

Аннотация.

Обеспечение работоспособности технического парка агропромышленного комплекса  путем организации зональных сервисных центов для  повышения качества и сокращения сроков технического обслуживания и ремонта, поставок качественного оборудования и машин с представлением всех видов гарантийного и послегарантийного обслуживания, консультационных услуг и проката.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника и оборудование, технический сервис, техническое обслуживание и ремонт, поставка запасных частей, гарантийное обслуживание и ремонт.

УДК 631.171:631.5; 621.785.5

Боридные покрытия для почвообрабатывающих

органов сельхозтехники: получение, структура

и износостойкость в реальных условиях

А.В. Ишков, профессор, д.т.н.; В.В. Иванайский, доцент, к.т.н.;

Д.В. Коваль, студент; А.В. Кондрух, студент; Н.М. Мишустин, аспирант

(ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный

аграрный университет», г. Барнаул,

тел.:8-(3852)-62-83-80, e-mail: olg168@rambler.ru)

Аннотация

Исследованы процессы ТВЧ-борирования высокоуглеродистой легированной стали 65Г в различных смесях. Показано, что наименьшим износом в реальных условиях и наибольшим ресурсом обладают стрельчатые лапы, поверхностно-упрочненны в условиях ТВЧ-борирования, когда обмазка наносится на 2/3 обратной стороны режущей кромки лапы и ее носок.

Ключевые слова: бор, карбид бора, индукционный нагрев, химико-термическая обработка, почвообрабатывающие органы, сельхозтехника.

УДК 621.791.042-418

Износ сварочных роликов при электроконтактной приварке

М.Н. Горохова, к.т.н., доцент (МГУ им.Огарева, 8-4912-345031);

Д.Г. Чурилов, аспирант (РГАТУ им.Костычева, г.Рязань);

А.И. Фомин, аспирант МГУ им.Огарева)

Аннотация

Предложено приспособление для зачистки контактной поверхности сварочных роликов, описан прогноз износа сварочных роликов во времени.

Ключевые слова: восстановление, электроконтактная приварка ленты, промежуточный слой, усталость.

УДК 621.822.6.004.67: 668.3: 631.3.02

Перспективные полимерные и полимер-полимерные композиционные материалы для ремонта подшипниковых узлов техники

Р.И. Ли, д.т.н., профессор,  М.В. Щетинин, к.т.н., ассистент,

М.А. Шипулин, аспирант, А.В. Бутин, аспирант

(Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, (4742)328088,

e-mail: romanlee@list.ru )

Аннотация.

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований полимерных композиционных материалов. Описаны оптимальные составы  полимерных композиционных материалов и технологии восстановления неподвижных соединений подшипников качения этими материалами.

Ключевые слова. Восстановление, подшипник, полимер, композиция, прочность, долговечность.

УДК 621.7.043

Восстановление деталей ходовой части гусеничных машин термопластическим деформированием

С.В. Иншаков, к.т.н., доцент; М.В. Осипов, аспирант.

(ФГБОУ ВПО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия»,

г. Уссурийск, тел. (4234) 26-54-65, 32-83-34, E-mail: inshakov_serg@bk.ru)

Аннотация

Приведены особенности технологического процесса восстановления пластическим деформированием деталей гусеничной цепи и приводных звездочек. В процессе осадки втулок выделены четыре стадии, для которых установлены значения деформирующей силы. Также предложен способ и оснастка для восстановления формы зуба звездочки. Возможности процесса подтверждены моделью перераспределения материала при движении пуансона.

Ключевые слова: восстановление, деформирование, давление, нагрев, штамп.

УДК 629.3.014

Новые возможности безвакуумных плазменных технологий по увеличению ресурса работы топливных насосов высокого давления дизельных двигателей

Н.Р. Адигамов, зав. кафедрой «Технический сервис», д.т.н, профессор

(Казанский государственный аграрный университет, Казань, т.с. 89178907020,

Е-mail: Alfia.kqsha@mail.ru)

П.А. Тополянский, к.т.н., НПФ «Плазмацентр» (Санкт-Петербург), topoljansky@mail.ru,

А.П. Тополянский, аспирант (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, info@plasmacentre.ru)

С.Н.  Шарифуллин, профессор кафедры «Механизация АПК», д.т.н.

(Филиал Камской государственной инженерно-экономической академии, Чистополь, Республика Татарстан, т.с. 89050204443, Е-mail: Saidchist@mail.ru)

В.А. Михайлов, аспирант (Казанский государственный аграрный университет, Казань, т.с. 89274018533, Е-mail: 666555@list.ru)

Аннотация

В статье приведены предварительные результаты по изменению ресурса работы плунжерных пар топливных насосов высокого давления дизельных двигателей, на рабочую поверхность плунжера которых нанесены износостойкие диэлектрические плазменные покрытия. Для нанесения покрытий была использована установка для финишного плазменного упрочнения УФПУ–111, разработанная НПФ «ПЛАЗМАЦЕНТР».

Ключевые слова: Плазма, дуговой плазмотрон, покрытие, топливный насос, плунжерная пара, модификация, ресурс.

УДК 631.794

Обзор способов восстановления плунжерных лемехов

– критический анализ

И.В. Козарез, доцент, к.т.н. (ФГБОУ ВПО Брянская государственная сельскохозяйственная академия, 8-905-102-19-39, ikozarez@yandex.ru), А.М. Михальченков, профессор, д.т.н. (Брянский филиал Московского государственного университета путей сообщения, БФ МГУПС).

Аннотация

Увеличение долговечности лемехов возможно при использовании упрочняющих технологий восстановления, позволяющих не только влиять на появление дефектов, но и предупреждать интенсивное абразивное изнашивание, не нарушая при этом геометрию восстановленного лемеха.

Ключевые слова: лемех, восстановление, дефекты, двухслойная наплавка, приварка, дополнительные элементы, абразивное изнашивание, износ, агротехнические требования.

УДК 669.14:621.785.52.

Повышение износостойкости плунжерных пар дизельных топливных насосов нитроцементацией стали 18ХГТ

В.Н. Гадалов, д.т.н., профессор кафедры «Материаловедение и сварочное производство»

(Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия,

(4712) 58-71-04, Gadalov-VN@yandex.ru.);

С.В. Шеставина, аспирант кафедры «Материаловедение и сварочное производство»

(Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия,

89102727215, Gadalov-VN@yandex.ru.);

В.Г. Сальников, к.т.н., доцент кафедры «Материаловедение и сварочное производство»

(Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия);

Ю.Г. Алехин, к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Технология металлов и ремонта машин»

(Курская государственная сельскохозяйственная академия, г. Курск, Россия)

Аннотация

Приведены экспериментальные данные по нитроцементации углеродистой стали в пастообразном карбюризаторе, состоящем из мочевины, желтой кровяной соли, сажи и кальцинированной соды и показана высока эффективность насыщенной среды в широком диапазоне температур от 450 до 850°С. Приведена технология поверхностного упрочнения плунжеров и втулок дизельных топливных насосов комбинированной нитроцементацией (газовая среда совместно с активизирующей обмазкой) из дешевой стали массового выпуска и  показано, что детали из этой стали имеют более высокую износостойкость и стабильность, чем детали из дорогой стали, традиционно используемой для изготовления плуженных пар.

Ключевые слова: нитроцементация, износостойкость, плунжер, втулка.

УДК 31.794.620.179.631

Восстановление деталей сельскохозяйственной техники

со сложнопрофильным износом

А.М. Михальченков, д.т.н., профессор

(Брянский филиал МИИТ, г. Брянск, 8-962-132-32-74)

Аннотация

Предложен метод устранения сложнопрофильного износа путем его заплавления по предварительно уложенным электродам, позволяющий упростить технологию и расширить ее возможности при увеличении ресурса и износостойкости детали.

Ключевые слова: сложнопрофильный износ, восстановление, электродные материалы, заплавление, ресурс, износостойкость.

УДК 621.791

Влияние режимов электроконтактной приварки

высокоуглеродистой стальной ленты на качество покрытия

К.В. Юферов, аспирант

(ФГОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет)

г.Уфа  тел. 8(347)2521377, youkon.08@mail.ru

Аннотация

В работе приведены сравнительные исследования трещинообразования металлопокрытия, полученного электроконтактной приваркой высокоуглеродистой стальной ленты,  в зависимости от режимов приварки.

Ключевые слова: электроконтактная приварка, стальная лента, восстановление деталей, микротрещина, прочность сцепления.

УДК 631.3.01 М

Влияние полярного эффекта и материала электродов на перенос присадочного порошкового материала

при электроимпульсном способе

М.Н. Горохова,  к.т.н.,  МГАУ им. Огарева

E-mail: nano-poroshok@mail.ru

UIN 570647908

Д. Г. Чурилов, аспирант,

РГАТУ им. Костычева

Аннотация.

При применении униполярных импульсов наибольший полярный эффект достигается при обратной полярности электрического тока и направлении магнитных силовых линий в сторону заготовки. Установлено влияние теплофизических свойств электрода на стабильность и производительность ЭИС и возможность использования критерия Палатника для оценки стойкости и выбора материала электрода.

Ключевые слова: Электроимпульсный способ, порошок, полярность, электрический ток.

УДК 621.791

Восстановление и упрочнение деталей автотракторной техники композиционными гальваническими покрытиями с использованием порошков твердых сплавов, полученных электроэрозионным диспергированием

Б.А. Семенихин1, доцент кафедры автомобилей, транспортных систем и процессов, к.т.н.; Л.П. Кузнецова1, доцент кафедры автомобилей, транспортных систем и процессов, к.х.н.; Р.А. Латыпов2, заведующий кафедрой металлургии сварочных процессов, д.т.н., профессор.

(1Юго-Западный государственный университет, г. Курск, тел. 8-903-633-75-62, E-mail: borisss@bk.ru; 2Московский государственный вечерний металлургический институт,

г. Москва, тел. (499) 267-58-10, E-mail: latipov46@mail.ru)

Аннотация.

В статье представлены результаты исследований применения порошков, полученных методом электроэрозионного диспергирования из отходов твердых сплавов, при восстановлении и упрочнении деталей автотракторной техники композиционными гальваническими покрытиями.

Ключевые слова: отходы твердых сплавов, электроэрозионное диспергирование, порошок, композиционные гальванические покрытия.

УДК 621.891.22

Повышение ресурса работы поверхностей сталей при лазерной обработке борсодержащих покрытий

В.П. Бирюков, с.н.с., к.т.н.

(Учреждение Российской академии наук Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН (ИМАШ РАН), Москва, 499 135 3519, laser-52@yandex.ru)

Аннотация.

Представлены металлографические и трибологические исследования борсодержащих слоев. Показаны результаты лазерного воздействия на боридные слои, полученные при печном нагреве,  борсодержащие обмазки, покрытия, нанесенные плазменным напылением на поверхности стальных образцов.

Ключевые слова: боридные слои, лазерная обработка, расфокусированный и сканирующий лазерный луч, износостойкость.

УДК 621.3.032.5

Обзор ранних и современных установок для восстановления

изношенных деталей машин

Р.Н. Сайфуллин д.т.н, доцент, М.Н.Фархшатов д.т.н., профессор

(ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ г. Уфа, 8-347-2732713, e-mail:  riledin@mail.ru)

Аннотация.

В данной статье проанализированы установки для восстановления изношенных деталей машин, их достоинства и недостатки, определены требования к современным наплавочным установкам блочно-модульного типа, приведены конкретные решения поставленных задач.

Ключевые слова: оборудование для восстановления деталей, вращатели

УДК 621.9.047

Гальвано-контактное железнение как способ восстановления изношенной внутренней поверхности гильз цилиндров дизельных двигателей

С.Ю. Жачкин, д.т.н., профессор

(ФГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет, г.Воронеж, телефон: 89081499632, zhach@list.ru)

А.А. Живогин, аспирант

(ФГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет, г.Воронеж, телефон: 89164207112, givogin1984@mail.ru)

Аннотация

В работе предлагается гальвано-контактное железнение, как способ восстановления изношенной внутренней поверхности гильз цилиндров дизельных двигателей. Описаны сущность процесса, модель образования осадков и свойства покрытия.

Ключевые слова: композитные покрытия на основе железной матрицы, гильза цилиндра, износостойкость, инструмент.

УДК 621.9.048:621.92

Исследование режимов электроискровой обработки

образцов стали 20

Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор В.А. Денисов, к.т.н.

Р.Н. Задорожний, А.И. Потапов, аспиранты

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

Тел. +7 (495) 371 -27-56

Аннотация.

В работе представлены результаты исследования переноса материалов при электроискровой обработке (ЭИО) стальных образцов (сталь 20) электродом БрКМц 3-1 на установке Вестрон АИ-007 на различных режимах.

Ключевые слова: электроискровая обработка, бронзовый электрод, выбор режимов, перенос материала.

УДК 620.19:621.793

Оценка напряженно-деформированного состояния чугунного коленчатого вала восстановленного электроконтактной приваркой стальной ленты 50ХФА через промежуточный

слой ПГ-СР2

А.И. Фомин, аспирант, П.В. Сенин, д.т.н., профессор

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева».

В.А. Денисов, к.т.н.,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии.

Аннотация.

В статье представлены результаты рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа восстановленных шеек чугунных КВ способом электроконтактной приварки стальной ленты 50ХФА через промежуточный слой ПГ-СР2.

Ключевые слова: электроконтактная приварка, коленчатый вал, остаточные напряжения.

УДК 621.9.047

Восстановление гидрораспределителей сельскохозяйственной техники композитным гальваническим покрытием на основе хромовой матрицы

С.Ю. Жачкин, д.т.н., профессор

(ФГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет, г.Воронеж, телефон: 89081499632, zhach@list.ru)

Н.А. Пеньков, аспирант

(ФГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет, г.Воронеж, телефон 89507682407, myth_np_nikit@mail.ru)

Аннотация

В работе описан метод восстановления гидрораспределителей гальвано-контактным осаждением (ГКО) композитных гальванических покрытий на основе хромовой матрицы в стандартном электролите хромирования. Описаны оснастка, свойства электролита и покрытия.

Ключевые слова: композитные покрытия на основе хромовой матрицы, глубокие отверстия, износостойкость, упрочнение.

УДК 620.193.4.

Фреттинг-коррозионная стойкость электроискровых и газодинамических покрытий в неподвижных соединениях

Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор,

В.А. Денисов, к.т.н., А.Ю. Костюков, к.т.н., В.И. Иванов, к.т.н., Р.Н. Задорожний, А.В. Потапов, аспиранты, ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии., 8-495-371-2756

Аннотация

Представлены результаты экспериментальных исследований фреттинг-коррозионной стойкости железоуглеродистых материалов неподвижных соединений после электроискровой обработки и газодинамического напыления.

Ключевые слова: фриттинг-коррозия, экспериментальные исследования, электроискровая обработка, газодинамическое напыление.

Особенности восстановления деталей больших диаметров электродуговой наплавкой.

Д.Б. Слинко, к.т.н., доцент

(ГНУ ГОСНИТИ, г. Москва, +7-495-709-33-91)

Аннотация.

В статье представлен опыт наплавки сильноизношенных деталей большого диаметра на примере восстановления реборд бандажей колесных пар трамваев и реборд опорных катков бронетранспортеров.

Показано, что при наличии больших износов ″по краям″ поверхностей данных деталей их целесообразно восстанавливать методами наплавки в среде защитных газов, что позволяет исключить применение специальной технологической оснастки. Разработано оборудование и технология наплавки данных деталей в среде углекислого газа.

Ключевые слова: сильноизношенные детали, восстановление, наплавка, колесная пара, опорный каток, ″по краю″, тепловложение.

УДК 631.3:636

Материально-техническая база животноводства

Н.М. Морозов  –  гл. научный сотрудник,  д.э.н.,

профессор, академик РАСХН

(ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии)

8(496)715-97-32, e-mail: vniimzh@podolsk.ru

Аннотация

В статье излагается состояние и направления повышения технического оснащения объектов животноводства.

Ключевые слова: машины и оборудование для механизации ферм, уровень механизации, производительность труда, модернизация.

УДК 87.53.13

Прибор для измерения давления гетерофазного потока при электродуговойметаллизации

Н.Н. Литовченко, к.т.н., Б. И. Петряков

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии Тел. +7 (495) 371-69-00

Аннотация.

Представлено описание конструкции, принципа действия и назначения прибора для изменения давления гетерофазного потока при электродуговой металлизации.

Ключевые слова: сверхзвуковая электродуговая металлизация, кинетическая энергия воздушного и гетерофазного потока, дистанция металлизации, давление потока.

УДК 62-233.132:629.331

Прочность чугунных коленчатых валов

восстановленных электроконтактной приваркой

стальной ленты

А.И. Фомин, аспирант, П.В. Сенин, д.т.н., профессор,

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева».

В.А.Денисов, к.т.н., ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии.

Аннотация

В статье описана технология восстановления чугунных коленчатых валов типа ЗМЗ-24 электроконтактной приваркой стальной ленты 50ХФА через промежуточный слой ПГ-СР2 с применением упрочняющих конструктивно-технологических мероприятий, представлены результаты их сравнительных ускоренных стендовых испытаний на усталость, обработанных с помощью программного комплекса «FSDD».

Ключевые слова: электроконтактная приварка ленты, коленчатый вал, предел выносливости.

УДК 631.794.621.791

О возможности применения послойной наплавки порошковой лентой и ручным электродом для упрочнения деталей почвообрабатывающих машин.

А.М. Михальченков д.т.н., профессор, А.А. Миненко ст. преподаватель,

В.Ф. Комогорцев к. ф-м.н., доцент

(Брянский филиал МИИТ, Брянская Государственная сельскохозяйственная академия,

г. Брянск,E-mail:ing@bgsha.com, (483) 41 – 24 – 759)

Аннотация

Проведенные эксперименты показали, что при восстановлении изделий, работающих в условиях абразивного изнашивания и ударных нагрузок, методом послойной наплавки с применением различных сочетаний электродных материалов, склонность к трещинообразованию будет значительной, а твердость поверхностного слоя недостаточна для существенного увеличения абразивной износостойкости.

Ключевые слова: Абразивное изнашивание, восстановление, наплавка, наплавленный слой, зона термического влияния, порошковая лента, электрод, микротвердость.

УДК 621.9.048.4

Состояние и развитие электроискровых технологий

и оборудования в России и за рубежом

В.И. Иванов, к.т.н., Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

г. Москва, тел. 8(495)371-27-56

e-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru

Аннотация

В статье приводится информация о технологии и оборудовании электроискрового упрочнения и восстановлении деталей и инструментов в современных условиях.

Ключевые слова: электроискровая обработка, легирование, установка, технология, покрытие, упрочнение, восстановление.

УДК 621.791.927.55.034

Исследование влияния состава порошковой композиции на геометрические параметры плазменных покрытий деталей автотракторной техники, полученных с использованием твердосплавных порошков

Е.В. Агеев, к.т.н., доцент; Б.А. Семенихин,  Е.В. Агеева, к.т.н.;

М.А. Толмачев, аспирант

(Юго-Западный государственный университет, г. Курск;

е-mail: ageev_ev@mail.ru, тел. 8-904-526-55-07)

Р.А. Латыпов,  д.т.н., профессор

(Московский государственный вечерний металлургический институт;

е-mail: latipov46@mail.ru, тел. (499) 267-58-10.)

Аннотация

В статье представлены результаты исследований влияния состава порошковой композиции на геометрические параметры плазменных покрытий деталей автотракторной техники, полученных с использованием твердосплавных порошков.

Ключевые слова: отходы твердых сплавов, электроэрозионное диспергирование, порошок, плазменно-порошковая наплавка.

УДК 621.791

Разработка способа оценки сопротивляемости легированных сталей образованию холодных трещин в условиях многослойной сварки и наплавки.

Ю.Г. Романов, ст. преподаватель

(МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА, г. Москва, (499) 267-00-62, mt13rom@mx.bmstu.ru)

Аннотация.

Предложен подход к оценке сопротивляемости стали образованию холодных трещин (ХТ) на основе комплексной оценки свойств структуры, определяющих способность стали сопротивляться ХТ, и математической модели изменения этих свойств в условиях многослойной сварки и наплавки. Возможность применения предложенного подхода показана на примере оценки изменения сопротивляемости ХТ стали 30ХН3М2ФА в условиях многослойной сварки.

Ключевые слова: холодные трещины, многослойная сварка и наплавка, показатель сопротивляемости, частичный отпуск мартенсита.

УДК 621.791.052:669.017.3

Особенности импульсно-периодического процесса лазерной наплавки при восстановлении деталей машиностроения

Морозов В.П., к.т.н.

МГТУ им. Н..Э. Баумана,

г. Москва VMorozov.52@mail.ru

Аннотация

Импульсный режим процесса наплавки широко используется в машиностроении для получения поверхностей с особыми свойствами и при исправлении дефектов поверхности.

Применение лазерного источника имеет неоспоримые преимущества по сравнению с дуговой наплавкой и напылением, когда удаётся получить более мелкозернистую структуру, обладающую повышенной износостойкостью, значительной прочностью.

Импульсный процесс наплавки позволяет регулировать энерговклад в основной металла и снижать уровень остаточных деформаций и величину сварочных напряжений.

Процесс затвердевания металла из расплава, как показывают методы скоростной видео- и микрокиносъёмки,  это периодический процесс не только при импульсной наплавке, но и сварке, в том числе с применением непрерывного режима.

Взаимное действие двух частотных механизмов: внутреннего механизма процесса кристаллизации металла на межфазной границе и внешнего периодического теплового воздействия от независимого источника, может вызывать эффект взаимной конкуренции либо синхронизацию, биение, многомодовые режимы, стохастичность в форме автоволновых процессов.

При синхронизации в ансамбле взаимодействующих возмущений результирующее движение. оказывается с вполне определённым периодом развития динамики слоя расплава перед межфазной границей в режиме параметрического резонанса. Это явление вошло в основу нового способа измельчения структуры, когда внешнее частотное воздействия происходит с собственной частотой кристаллизации металла, соответствующей неравновесным термодинамическим условиям наплавки или сварки.

Испытания литой зоны основного металла валика или шва, а также зоны термического влияния (ЗТВ) показали формирование измельчённой микроструктуры, которая способствует повышению  пластических свойств и препятствует развитию возможных горячих трещин.

Получение мелкозернистой структуры при реализации условий параметрического резонанса не только в литом металле, но и в зоне термического влияния существенным образом будет усиливать прочность и адгезионные свойства соединения в целом по сравнению с обычными условиями наплавки.

Ключевые слова: : наплавка, сварка, частота процесса кристаллизации, резонанс, микроструктура металла шва, технологическая прочность.

УДК 621.9.047

Аналитическое определение усилия воздействия инструмента с целью получения композитных покрытий с заданными физико-механическими свойствами

С.Ю. Жачкин, д.т.н., профессор

(ФГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет, г.Воронеж, телефон: 89081499632, zhach@list.ru)

П.В. Цысоренко, аспирант

(ФГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет,

г.Таганрог, телефон: 8-928-410-37-90)

Аннотация

В работе предлагается аналитический метод определения усилия воздействия инструмента на композитные покрытия на основе хромовой гальванической матрицы с целью прогнозирования физико-механических и, как следствие, эксплуатационных свойств покрытий, получаемых методом гальвано-контактного осаждения (ГКО).

Ключевые слова: композитные покрытия, аналитическое определение остаточных напряжений, прогнозирование физико-механических свойств.

УДК 621.3.032.5

Определение основных параметров режима

электроконтактной приварки стальных сеток

М.З. Нафиков, д.т.н., Р.Н. Сайфуллин, д.т.н., А.П. Павлов, И.И. Загиров, к.т.н.

(ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»,

г.Уфа, т.8-917-41-76-667, e-mail: nafikovmz@rambler.ru )

Аннотация.

В статье описана методика расчета параметров режима электроконтактной приварки сетчатых присадочных материалов, основанная на методе теплового и электрического подобия.

Ключевые слова: восстановление деталей, электроконтактная приварка, металлическая сетка, режим