ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 111 Часть 1, РАЗДЕЛ 1

УДК 621.899

Продление срока службы работающих моторных масел за счет удаления продуктов старения

И.В. Бусин, аспирант лаб. №8 ВНИИТиН

г. Тамбов тел.: (4752) – 44 – 65 – 36, Е-mail: viitinlab8@bk.ru

В.В. Остриков, зав. лаб. №8 ВНИИТИН д.т.н,

г. Тамбов тел.: (4752) – 44 – 65 – 36, Е-mail: viitinlab8@bk.ru

Аннотация

В статье рассматриваются некоторые аспекты старения работающего моторного масла, описывается процесс воздействия коагулянта на загрязнения с последующим удалением.

Ключевые слова: моторные масла, старение, присадки, коагулянт, удаление загрязнений, эксплуатационные свойства.

УДК 629.114.401

Агротехническая оценка упрочненных газопламенным напылением лап культиваторов

А.В. Коломейченко, д.т.н., доцент, зав.кафедрой; С.А. Зайцев, ст. преподаватель

ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»,

г. Орел, Россия, тел.: (4862) 431979; факс: (4862) 454079; E-mail:

serjtft@mail.ru

Аннотация

Статья описывает агротехнические испытания рабочих поверхностей лап культиваторов упрочненных газопламенным напылением порошковым материалом, содержащим механическую смесь двух порошков.

Ключевые слова: газопламенное напыление, порошковый материал, лапы культиваторов, оплавление, агротехнические требования.

УДК 631.17:620.197.3

Водорастворимые ингибиторы коррозии для консервации сельскохозяйственной техники

Е.Г. Кузнецова, к.х.н., старший научный сотрудник

ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии

г. Тамбов e-mail: vitin-10@mail.ru

тел. (4752)44-60-33

Аннотация

Рассмотрено защитное действие ингибиторов Борат и Телаз А для консервации сельскохозяйственной техники в межсезонный период.

Ключевые слова: коррозия, консервация сельскохозяйственной техники, ингибиторы.

УДК 621.3

Зависимость изменения количества отрицательных ионов в зависимости от конструктивно-технологических параметров ультрафиолетового облучателя

Боровков М.С., к.т.н.,

Ершов М.А., к.х.н.,

E-mail: nur.max@mail.ru

ФГБОУ ВПО ЧГСХА

Аннотация

Разработаны  и обоснованы конструктивно-технологические параметры комбинированного ультрафиолетового облучателя для повышения продуктивности крольчат. Обнаружено увеличение продуктивности при воздействии электромагнитных излучений.

Ключевые слова: комбинированный ультрафиолетовый облучатель, ультрафиолет, облучение кроликов, излучение, отрицательные ионы.

УДК 631.3:005

Формирование вторичного рынка сельскохозяйственной техники в Чувашской Республике

З.Н. Волкова, аспирантка

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

Тел. +7 (495) 371-01-59

E-mail: gosniti1@mail.ru

Аннотация

Основанием для быстрейшего проведения работ по формированию и развитию вторичного рынка сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе Чувашской Республике является крайне неудовлетворительная обеспеченность сельхозтоваропроизводителей техникой, она составляет в регионе не более 50% от технологической и нормативной потребности. Значительная часть сельхозтоваропроизводителей не в состоянии закупать современную энергонасыщенную технику отечественного и зарубежного производства из-за неудовлетворительного финансового положения.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные машины, подержанные машины.

УДК 621.43.044.7

Выбор и обоснование параметров технического состояния аккумуляторной батареи

А.Н. Воронов, м.н.с.,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

E-mail: gosniti4@mail.ru,

т/ф (499)174-81-50

Аннотация

Предлагаемый тепловой метод диагностирования свинцово-кислотной аккумуляторной батареи позволяет, анализируя температурное поле на поверхности корпуса батареи, определять неисправности и прогнозировать её остаточный ресурс.

Ключевые слова: свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, параметры технического состояния, неисправности, диагностирование, прогнозирование остаточного ресурса.

УДК 621.431.7

Улучшение эксплуатационных характеристик двигателя с применением нанотехнологий

С.М. Гайдар, к.т.н., доцент, В.Н. Свечников, аспирант, А.Ю. Усманов, магистр, М.И. Иванов, магистр.

(Федеральное государственное образовательное учреждение профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина», г. Москва, Е-mail: avtokon93@yandex.ru, (499) 978-64-46)

Аннотация

Проведено исследование эффективности применения наноприсадки для улучшения эксплуатационных характеристик двигателей путем формирования молекулярного слоя на поверхностях трения.

Ключевые слова: наноприсадки, поверхностно-активные молекулы, эксплуатационные характеристики двигателя, граничное и гидродинамическое трение.

УДК 631.3.004

Технология восстановления шатунов комбинированием электроискровой обработки и холодного газодинамического напыления порошков

Р.Н. Задорожний, м.н.с.,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

лаб. 11, (495) 371-27-56.

Аннотация

Представлены результаты микрометражных исследований ремонтного фонда шатунов двигателей ЯМЗ-238, ЯМЗ-236 и Raba-MAN. Описана новая технология восстановления шатунов дизельных двигателей с косым разъемом комбинированием способов электроискровой обработки и холодного газодинамического напыления порошков. По результатам экспериментальных исследований определены физико-механические свойства и фреттинг-коррозионная стойкость применяемых при восстановлении шатунов покрытий.

Ключевые слова: шатун, восстановление деталей, электроискровая обработка, холодное газодинамическое напыление, прочность сцепления, фреттинг-коррозия.

УДК 621.899

Диагностика технического состояния центробежных фильтров очистки масла на стенде КИ-28256.01

А.О. Капусткин, научный сотрудник, аспирант

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

E-mail: binarcode@rambler.ru

т/ф. (495)371-64-39

Аннотация

В статье приведены основные причины  низкой надежности масляных насосов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машинах. Даны рекомендации по диагностированию масляных центрифуг и клапанов системы смазки при техническом обслуживании. Дано краткое описание диагностического оборудования для испытания масляных центрифуг и настройки клапанов системы смазки дизельных двигателей предназначенное для метрологической оценки качества запасных частей и выходного контроля качества ремонта агрегатов.

Ключевые слова: диагностический испытательный стенд, контроль качества ремонта, система смазки двигателя, масляная центрифуга, клапаны системы смазки.

УДК 621.793.79

Модифицирование нанопорошками CuO покрытий,

сформированных микродуговым оксидированием

А.В. Коломейченко, д.т.н., доц.; А.В. Козлов, аспирант

(ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»,

г. Орел, тел. (4862) 43-19-79, aleksvit1610@rambler.ru)

Аннотация

В статье рассмотрен способ модифицирования покрытия, сформированного микродуговым оксидированием (МДО), нанопорошком оксида меди (CuO). Представлены рекомендуемые режимы обработки сплава АК7ч по предлагаемой технологии.

Ключевые слова: алюминиевый сплав, микродуговое оксидирование, дуговой электрофорез, нанопорошок CuO, износостойкость, подвижное соединение.

УДК 621.81:621.9.048.4

Результаты эксплуатационных испытаний деталей режущего аппарата зерноуборочных машин, упрочненных электроискровой обработкой электродом

из аморфного сплава 84КХСР

А.В. Коломейченко, д.т.н., доцент, И.С. Кузнецов, соискатель

(ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел

тел. (4862) 43-19-79, E-mail: Ivan-654@yandex.ru)

Аннотация

В статье приведены результаты эксплуатационных испытаний деталей режущих аппаратов жаток отечественных и зарубежных зерноуборочных комбайнов, упрочненных электроискровой обработкой (ЭИО). Выявлены графические зависимости износа от наработки рассматриваемых поверхностей. Получены математические уравнения, характеризующие процесс изнашивания данных деталей.

Ключевые слова: Палец жатки, потиворежущая пластина, износ, износостойкость, электроискровая обработка, покрытие с аморфной структурой.

УДК 631.3-1/-9

Анализ систем снижения токсичности отработавших газов

Е.Ю. Кудряшова, аспирант

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка, г.Москва, тел. 8-499-174-83-93, Е-mail: elizaveta_kudryashova@bk.ru

Аннотация

В статье описаны основные виды систем очистки отработавших газов дизельных двигателей внутреннего сгорания, применяемых в сельском хозяйстве. Представлена классификация систем очистки. Предоставлена краткая характеристика принципов работы, составляющих элементов, характерных и отличительных свойств. Составлен сравнительный анализ положительных и отрицательных качеств устройств.

Ключевые слова: Отработавшие газы дизельных двигателей, системы очистки, фильтры, нейтрализаторы, частицы сажи, окислы азота, компоненты отработавших газов, благородные металлы, композиции на основе оксидов металлов.

УДК 631.3-83; 004.421

Программа оптимизации количественно-возрастного состава тракторного парка хозяйства, как системы

с ограниченными ресурсами

А.В. Лавров, аспирант

ГНУ ВИМ Россельхозакадемии, г. Москва

т/ф. (499)174-87-61

Аннотация

В статье рассмотрены основные параметры машинно-тракторного парка влияющие на агроэкономические и социально-кадровые показатели сельскохозяйственного производства. Разработана методика для определения оптимального количественно-возрастного состава тракторного парка и дано подробное описание программы для реализации данной  методики в табличном редакторе MS Office Excel.

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, срок амортизации, оптимизация, затраты, программа.

УДК 621.664:669.715

Восстановление подшипниковых и поджимных обойм шестеренных насосов типа НШ-К сверхзвуковым электродуговым напылением с последующим упрочнением микродуговым оксидированием

В.Н. Логачев, к.т.н., доцент (ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет». 302019, г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69.

Телефон: (4862) 43-19-79. E-mail: service1@orelsau.ru)

Аннотация

В работе представлен технологический процесс восстановления подшипниковых и поджимных обойм шестеренных насосов типа НШ-К электродуговым напылением с последующим упрочнением микродуговым оксидированием (МДО), который позволяет в 1,5…2 раза увеличить ресурс восстановленных насосов по сравнению с новыми.

Ключевые слова: Технологический процесс восстановления, шестеренный насос, подшипниковая и поджимная обойма, сверхзвуковое электродуговое напыление, микродуговое оксидирование.

УДК 631.794

Анализ износостойкости долот плуга Kverneland

П.В. Лужных, А.В. Рыбалкин, А.Н. Строев, А.В. Кирейнов

«Российская Академия сельскохозяйственных наук  Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка» (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии) г. Москва, тел. 8-499-174-83-04

e-mail: pashtet_niger@mail.ru

Аннотация

В статье представлены результаты анализа износа долот, работающих в условиях супесчаных почв.

Ключевые слова: износ, износостойкость, долото.

УДК 631.151.3

Внедрение системы менеджмента качества на сервисном предприятии по ремонту с/х техники как выход

из кризисного положения

М.Я. Лукьянов

научный сотрудник, аспирант

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, e-mail: osugosniti@mail.ru

Тел: (499) 174-81-46

Аннотация

В статье представлено описание системы менеджмента качества, ее преимущества и способы внедрения на производстве по ремонту и эксплуатации техники.

Ключевые слова: ИСО 9000, качество, сервисное предприятие, сертификация, система менеджмента качества, ремонт

УДК 631.017.3:621.181

Экспериментальные исследования энергетических показателей многоцелевого агрегата для термической обработки сельхозпродукции

А.Н. Машков, аспирант

(Государственное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

использования техники и нефтепродуктов

Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Тамбов

Тел. (4752) 44-60-12, E-mail: vniitin@mail.ru)

Аннотация

В статье рассматриваются способы снижения мощности многоцелевого агрегата для термической обработки сельхозпродукции.

Ключевые слова: многоцелевой агрегат, электропарогенератор, мощность.

УДК 631.794.621

Износы долот лемехов компании Lemken

А.М. Михальченков, руководитель группы, д.т.н., профессор. Н.Ю.

Кожухова, научный сотрудник, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ; г. Брянск, 8-910-336-42-94,  ing@bgsha.com)

Д.Н. Лебедев, инженер

(Брянская государственная сельскохозяйственная академия, г. Брянск)

Аннотация

Посредством статистического анализа проведенных измерений износов установлено, что их величина по длине долота максимальна в заглубляющей плоскости; рассеяние размеров невелики и снижается по мере удаления от полевого обреза; в процессе износа происходит сглаживание профиля лезвия.

Ключевые слова: лемех, долото, износ, статистический анализ, линейные размеры.

УДК 620.179

Влияние наплавочного армирования на изнашивание восстановленных лемехов компании VOGEL&NOOT

А.М. Михальченков, руководитель группы, д.т.н., профессор,

(ГНУ ГОСНИТИ; г.Брянск, 8-910-336-42-94, ing@bgsha.com)

И.В. Козарез, к.т.н. зав.каф. ТМНРМиО

Р.В. Горбачев, инженер

(Брянская государственная сельскохозяйственная академия, г.Брянск)

Аннотация

Показано, что наплавочное армирование способствует увеличению износостойкости восстановленных лемехов, но в пределах наработки, определяющей полный износ упрочняющих валиков.

Ключевые слова: наплавочное армирование, лемеха, восстановление, изнашивание, упрочнение, абразивная износостойкость.

УДК 629.3.014.2.005.93.

Оптимизация режимов диагностирования двигателей по параметрам картерных газов

Е.В. Николаев, ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, научный сотрудник,

ecoserv@mail.ru, тел. (499) 174-82-11

Аннотация

В статье рассмотрены проблемы диагностирования  автотракторных дизелей по параметрам расхода картерных газов. Представлены результаты исследований влияние скоростного, температурного, нагрузочного режимов работы двигателя  на изменения значений диагностических параметров. Статья будет интересна инженерам технического сервиса, механизаторам, студентам и аспирантам, обучающимся по соответствующим специальностям.

Ключевые слова: диагностирование, техническое состояние цилиндропоршневой группы, расход картерных газов, методы технического контроля.

УДК 620.197

Лакокрасочные композиции для

защиты от коррозии машин и оборудования животноводства

И.П. Павлов

асистент кафедры «Автомобили, тракторы

и автомобильное хозяйство»

(ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная

сельскохозяйственная академия»

8 987 661 90 66

E-mail: Palbl5-1@mail.ru

Аннотация

Исследовано влияние воздушной среды помещений свинарников-откормочников и кормовых остатков на коррозию деталей машин и оборудования животноводства. На кинетику коррозии стали в первую очередь влияют сернистый ангидрид и сероводород, входящие в состав атмосферы воздуха животноводческих помещений. Установлено, что годовые потери конструкционных материалов с незащищенных поверхностей деталей машин в свинарниках-откормочниках составляют от 395 до 590 грамм с квадратного метра в год. Применяемые заводами-изготовителями системы лакокрасочных покрытий в условиях свинарников-откормочников служат не более 1…1,5 лет. Применение фосфатирующей грунтовки в составе лакокрасочного покрытия способствует увеличению защитного покрытия для машин и оборудования животноводства в 2…3 раза.

Ключевые слова: коррозия, животноводческие помещения, лакокрасочные покрытия, фосфатирование.

УДК 546.57

Анализ методов получения наноразмерных частиц серебра

К.С. Поджарая, аспирант

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка,

г. Москва, тел. 8-499-174-83-93, E-mail: k_gosniti@mail.ru)

Аннотация

В данной статье проведен анализ основных методов получения наноразмерных частиц серебра. Для каждого метода приведены характеристики наночастиц и их свойства.

Ключевые слова: наночастицы серебра, синтез, химическое восстановление, размер частиц.

УДК 634.75:631.358

Развитие технических средств для сбора ягод земляники

Р.А. Филиппов, к.с.-х.н.,

Д.О. Хорт, к.с.-х.н.

(Государственное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

механизации сельского хозяйства

Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Москва

Тел. 84951748801, E-mail: vim_sad@mail.ru)

Аннотация

В статье отражены основные тенденции и перспективы развития технических средств для уборки ягод земляники.

Ключевые слова: садоводство, ягодники, технические средства, платформа, уборка урожая.

УДК 631.12

Анализ методов определения расхода топлива

при испытаниях сельскохозяйственной техники

С.А. Шмелёв аспирант (ФГБНУ «Росинформагротех),

нач. отдела стандартизации, метрологии и контроля испытаний (федеральное государственное бюджетное учреждение «Подольская государственная зональная

машиноиспытательная станция», г. Климовск,

тел. (495) 996-74-19, e-mail: podolskmis@yandex.ru)

Д.С. Буклагин, зам. директора, доктор технических наук,

профессор (Федеральное государственное бюджетное

научное учреждение «Российский научно-исследовательский

институт информации и технико-экономических

исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса», п. Правденский,

тел. (495) 993-44-04, e-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru)

Аннотация

В статье представлен анализ методов определения расхода топлива при испытаниях сельскохозяйственной техники и применяемых при этом средств измерений.

Ключевые слова: расход топлива, методы испытаний, расходомер, средства измерений.

ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 111 Часть 1, РАЗДЕЛ 2

УДК 631.563.2:51

Регрессионный анализ сушки зерна с применением ЭАВ

Д.А. Будников, к.т.н. (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии),

8-499-171-06-59

Аннотация

Статья посвящена регрессионному анализу экспериментальных данных по сушке зерна активным вентилированием, проводимой при разном режиме работы ионизатора.

Ключевые слова: сушка, регрессионный анализ, аэроионы.

УДК (504:574):(658.382.3:632.95)

Некоторые аспекты обеспечения экологической

безопасности в процессе обращения с пришедшими

в негодность пестицидами

М.М. Варфоломеева,

Д.А. Лотт,  к.с-х.н.

(ГНУ ВНИИ механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Рязань, тел.: (4912) 96-24-77,

e-mail: vnims-ot-4@yandex.ru)

Аннотация

В работе изложены вопросы подготовки к обезвреживанию или ликвидации непригодных к применению пестицидов с использованием современных информационных технологий, а также оценки экологической опасности объектов, использовавшихся для хранения препаратов, и прилегающих к ним территорий.

Ключевые слова. Пестициды, склады, инвентаризация, идентификация, обезвреживание, ликвидация, критерии опасности.

УДК 631.171:658.011.56

Современное состояние птицеводства и

развитие технологии инкубирования

Е.А. Конкин, аспирант

(ГНУ ВИЭСХ, Россельхозакадемии, Москва,

8(495)1710659, (916)1857876, Chilavert_85@mail.ru)

Аннотация

В России всё большее внимание  уделяется сельскому хозяйству. Инкубация яиц на птицефабриках не всегда показывает ожидаемые и заявляемые результаты. Режимы инкубации совершенствуются, изобретаются новые инкубаторы.

Ключевые слова: инкубация, птицефабрики, инкубаторы, режимы инкубации, инновации.

УДК 001.8:[001.76:(332:631.145)]

Формирование системы учета и рейтинговой оценки

деятельности регионов по технической

и технологической модернизации сельского хозяйства

Т.Ю. Королева,

соискатель,

(ГНУ ВНИМС Россельхозакадемии)

vnims@inet62.ru

Аннотация

Обоснована необходимость создания системы мониторинга индикаторов технико-технологической модернизации АПК регионов.

Ключевые слова: машинно-технологическая модернизация, регионы,  система учета, рейтинг.

УДК 631.313

Технология и орудие для механизированной основной обработки приусадебных участков

В.И. Медведев, профессор, д.т.н

А.А. Тукмаков, соискатель

(ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная

сельскохозяйственная академия,

г. Чебоксары, тел.: (8352) 62-23-34, e-mail: info@academy21.ru)

Аннотация

В работе описана конструкция ротационного орудия с эллиптическими рабочими органами, которая позволит осуществлять одновременно основную и предпосевную обработку почвы на участках малых размеров с жесткими границами за один проход с высоким коэффициентом полноты обработки площади и качества выполняемой работы.

Ключевые слова. Ротационное орудие, эллиптические рабочие органы, основная обработка почвы, лемешный плуг.

УДК 631.362.7

Технический контроль процессов консервирования

плющеного зерна

А.Н. Перекопский,  к.т.н.,

С.В. Чугунов, А.В. Зыков

(ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург, т.(812)466-55-79, zav35@list.ru)

Аннотация

Освещена одна из актуальных проблем кормопроизводства – сохранение питательности кормов за счет применения консервантов и комплекса средств контроля процесса консервирования фуражного зерна. Предлагается использование бактериального препарата при производстве влажного кормового зерна вместо применяемых химических консервантов на основе органических кислот. Применение разработанных насоса-дозатора, термощупа, пробоотборника и бактериального препарата позволяют получить экономический эффект, исключить опасность для обслуживающего персонала и снизить риск загрязнения окружающей среды.

Ключевые слова: плющение зерна, процесс консервирования.

УДК 001.8:[(001.76:631.17):635.21]

Компьютеризированная система мониторинга и анализа результативности применения инновационных технологий производства картофеля

Т.Г. Солдатова, к.т.н., М.В. Бирюков

(ГНУ ВНИИ механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Рязань, тел. 8 (4912) 98 56 88, E-mail: artamonov@vnims.rzn.ru)

Аннотация

В статье приводится методика применения инновационных технологий производства картофеля, разработанная ВНИМСом. Конечный документ – подробная технологическая карта выращивания картофеля с показателями основных прямых затрат производственной деятельности.

Ключевые слова: Картофелеводство, информационное обеспечение, инновационные технологии, пакет программ для ПЭВМ, технологическая карта.

УДК 631.363

Устройство для внесения консервирующих препаратов

в растительную массу

В.А. Юнин, мл.науч. сотр., к.т.н.,

А.В. Терентьев, науч. сотр.

А.В. Зыков, мл.науч. сотр.,

(ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург, т. (812)466-55-79, zav35@list.ru)

Аннотация

Освещена проблема заготовки кормов в условия повышенного увлажнения. Предлагается устройство для внесения консервирующих препаратов в растительную массу. Предлагаемое устройство позволяет равномерно вносить консерванты при подборе в соответствии с количеством поступающей растительной массы. Данное устройство может применяться в технологии заготовки сенажа в рулоны и технологии заготовки высококачественного сена в рулонах методом принудительного вентилирования.

Ключевые слова: сенаж, внесение консервантов.

УДК 621.314.2.

Возможности высокочастотных систем передачи электроэнергии для электрификации сельскохозяйственных объектов

Л.Ю. Юферев, к.т.н., докторант

Д.В. Александров, аспирант

ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии

http://гнувиэсх.рф/, leouf@ya.ru

Аннотация

Статья посвящена использованию современных систем преобразования и передачи электроэнергии построенных на базе импульсных полупроводниковых преобразователей в сфере электрификации сельскохозяйственных объектов. Рассматриваются особенности применения различных известных систем. Приводятся общие данные по текущим разработкам, ведущимся в ВИЭСХ в этой области.

Ключевые слова: линии электропередачи, преобразователи напряжения, транзисторы.

УДК 631.3

Эффективность использования искусственного

освещения растений

Л.Ю. Юферев, к.т.н., докторант, зав. лабораторией,

А.В. Соколов, аспирант

ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии

http://гнувиэсх.рф/, leouf@ya.ru

Аннотация

Статья посвящена энергии солнечного света, часть которой используется для освещения растений. Рассматриваются характеристики лучистой энергии, необходимые для эффективного досвечивания и освещения растений. Приводится расчет использования искусственной досветки растений.

Ключевые слова: Спектр, Резонансная система электропитания, широкополосная система освещения растений.

УДК 631.32

Взаимодействие рабочих органов – механизмов с почвой

Т. Ю. Агеносова, электроник отдела информационных технологий

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары, тел. 8-903 359 66 75, e-mail tagen@yandex.ru)

Аннотация

Рассматривается процесс взаимодействия почвы и рабочих органов – механизмов. При этом  происходит автоматическое изменение геометрических размеров и взаимоположения элементов рабочего органа - механизма.

Ключевые слова: рабочие органы – механизмы; изменчивость свойств почвы; самоустановление рабочих органов.

УДК631.317.

Определение параметров пружинного кротователя

Т.Ю. Агеносова, электроник отдела информационных технологий,

М.Г. Максимов, аспирант

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары, тел. 8-903 359 66 75, e-mail tagen@yandex.ru)

Аннотация

Предложен метод определения геометрических параметров пружинного кротователя.

Ключевые слова: пружинный кротователь; энергия деформации почвы; геометрические размеры.

УДК 631.816:63:54

Устройство для внесения в почву жидких мелиорантов

при плоскорезной обработке

А.А. Васильев – соискатель,

тел. +79613425086, e-mail:  alexei.21@mail.ru

С.А. Васильев, к.т.н., доцент

ФГБОУ ВПО «Чувашская ГСХА», г. Чебоксары

Аннотация

Рассмотрен процесс работы рабочего органа для внесения в почву жидких мелиорантов. Установлена зависимость равномерного распределения мелиорантов и качества их распыления от расположения и конструкции пружины.

Ключевые слова: мелиоранты, напор, плоскорезная обработка, пружина.

УДК 631. 314.331.3

Блочно – модульный комбинированный адаптер БМКА–3,0

В.В. Голубев, доцент, к.т.н.

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», г. Тверь, 89190589233, slavasddg@mail.ru)

Д.М. Рула, с.н.с., к.т.н.

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно – исследовательский институт механизации льноводства Россельхозакадемии, г. Тверь)

В.С. Коробкин, аспирант

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», г. Тверь)

Аннотация

В существующем комплексе мероприятий по предпосевной обработке почвы недостаточно разработок по рабочим органам при возделывании мелкосеменных культур. На основании теоретических исследований разработана технологическая схема предпосевной обработки почвы. Изготовленные рабочие органы, испытанные в лабораторных условиях, послужили базовыми при выполнении полевых исследований. При проведении полевого опыта обоснована компоновочная схема расстановки рабочих органов и определены основные режимы их работы. Применение разработанного и изготовленного блочно – модульного комбинированного адаптера показало положительные результаты, в сравнении с серийными рабочими органами, при возделывании мелкосеменных культур.

Ключевые слова: требования на обработку почвы, предпосевная обработка почвы, рабочие органы, мелкосеменные культуры, адаптер для обработки почвы, лабораторно – полевые испытания.

УДК 631.314.322.1

Исследование устойчивости ротационной бороны при возделывании льна – долгунца

В.В. Голубев, доцент, к.т.н.

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», г. Тверь, 89190589233, slavasddg@mail.ru)

Д.М. Рула, с.н.с., к.т.н.

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно – исследовательский институт механизации льноводства Россельхозакадемии, г. Тверь)

В.С. Коробкин, аспирант

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», г. Тверь)

Аннотация

Предпосевная обработка почвы существующими рабочими органами не в полной мере отвечает установленным требованиям. Разработана и изготовлена ротационная борона, которая обеспечивает соответствующее качество по предпосевной обработке почвы. Проведены теоретические исследования устойчивости ротационной бороны. Обоснованы основные режимы её работы методом теории устойчивости.

Ключевые слова: требования на обработку почвы, теоретические исследования, ротационная борона, метод теории устойчивости.

УДК 631.353.3

Универсальный роботизированный базовый

транспортный модуль

В.П. Дементей,  В.Р. Юсупов  (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

( 8-906-7938186; vil.89@mail.ru)

Аннотация

Разработан мобильный роботизированный модуль для устранения техногенных аварий и пожаров, проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. Приведены основные технические характеристики.

Ключевые слова: робототехнические комплексы, транспортный модуль, манипулятор, система управления.

УДК 631.31.001

Оценка КПД трактора в агрегате с универсальным комбинированным почвообрабатывающим агрегатом

блочно-модульной структуры

Н.И. Джабборов, д.т.н., профессор

(nozimion-59@mail.ru, 8-904-616-75-43);

А.В. Добринов, к.т.н., доцент

(dav@sznii.ru, 8-921-35146-80);

А.В. Лобанов, аспирант

(lobanof-anatoliy@mail.ru, 8-921-974-27-67)

Д.С. Федькин, аспирант (8-921-429-40-74)

ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии

Аннотация

В статье приведены результаты испытаний универсального комбинированного почвообрабатывающего агрегата блочно-модульной структуры УКПА-2,4 с тракторами классов 1,4 и 2,0 т. Дана градация скоростных и нагрузочных режимов работы от КПД трактора и эмпирические зависимости тягового усилия трактора от скорости движения УКПА-2,4 с тракторами классов 1,4 и 2,0 т при различных глубинах обработки почвы.

Ключевые слова: КПД трактора, эффективная мощность, тяговая мощность, почвообрабатывающий агрегат.

УДК 631.31

Новые дисколаповые агрегаты

А.Ф. Жук, к.т.н., ст. науч. сотр. Поветкин В.Г. аспирант

ГНУ ВИМ Россельхозакадемии, г.Москва, (8-499-174-89-48)

Аннотация

Разработан типаж новых дисколаповых агрегатов с регулируемым углом атаки подпружиненных двухдисковых секций и сменными лапами и показаны их преимущества. Агрегаты предназначены для совмещения основной и предпосевной обработок и разуплотнения засоренных почв, включая залежи.

Ключевые слова: обработка почвы, дисковая борона, дисколаповый агрегат, дисковая секция, лапа, каток, глубокорыхлитель, механизм транспортного складывания.

УДК 631.173.004.12

Постановка менеджмента процессов

сервисного предприятия АПК

В.В. Карпузов, канд. техн. наук, профессор

А.Н. Самордин, аспирант

ФГБОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина», г. Москва

Аннотация

В статье разработаны подходы к созданию системы менеджмента качества. Предложена функциональная модель и разработан алгоритм ее реализации.

Ключевые слова: качество, сервис, дилерские центры, международные стандарты.

УДК 637.1.02

Энергоэффективная очистка молочных линий

В.Ю. Матвеев, к.т.н., доцент ГОУ ВПО  Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, 8-910-875-76-56

В.В. Кирсанов, д.т.н., профессор Россельхозакадемия, (499) 124-7551

Аннотация

Молоко является сложной коллоидной системой. Жировые отложения представляют наибольшую сложность при очистке молокопровода после доения. Процесс загрязнения поверхности протекает поэтапно. Приведены различные модели и структуры грязевых отложений и механизмы их гидромеханической очистки. Предложено оригинальное устройство для механической очистки молокопроводов с вращающимся рабочим органом.

Ключевые слова: коллоидная система, белково-жировые отложения, механизм очистки загрязнений, моюще-дезинфицирующие средства, устройство очистки с активными рабочими органами.

УДК 631.173

Безразборная диагностика малогабаритных двигателей

«Briggs & Stratton»

А.Е. Шлыков, аспирант,

ГБОУ ВПО «Нижегородский      ГИЭИ»

Е.А.Пучин, д.т.н., профессор, ФГОУ ВПО МГАУ «им. В. П. Горячкина»

(8-916-166-38-28)

Аннотация

В статье представлен способ определения и установки угла опережения впрыска топлива малогабаритных двигателей «B&S» с помощью программного обеспечения LabVIEW.

Ключевые слова: двигатель, диагностирование, угол опережения впрыска топлива, блок-схема, регулировка, датчик.

ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 111 ЧАСТЬ 2

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ»

УДК 621.891.22. 621.78:535.211

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНА МЕТРОПОЛИТЕНА МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ

БИРЮКОВ В.П. к.т.н.,  ФИШКОВ А.А. асп.

(Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки институт машиноведения

им. А.А.Благонравова российской академии наук,

Москва,  E-mail: laser52@yandex.ru) (ИМАШ РАН)

Аннотация

В работе представлен анализ отказов узла подвески редуктора колесной пары вагона метрополитена. Предложен алгоритм расчета наиболее изнашиваемой детали по методу анализа Парето. Показаны преимущества лазерной наплавки по сравнению с другими методами восстановления.

Ключевые слова: отказ, лазерная наплавка, износостойкость

УДК 631.3.072:62-822

Металлографические исследования комбинированных покрытий

Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор, ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

С.А. Величко, к.т.н., доцент, П.В. Чумаков,  аспирант,

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»

(Республика Мордовия, тел. 8342 25-44-39, E-mail: pav-chumakov@yandex.ru)

Аннотация

Представлены результаты металлографических исследований покрытий, полученных методом электроискровой обработки и его комбинирования с методом холодного газодинамического напыления, для устранения дефектов в виде рисок, задиров, следов схватывания и коррозии, образовавшихся на рабочих поверхностях штоков гидроцилиндров в процессе эксплуатации.

Ключевые слова: Электроискровая обработка, холодное газодинамическое напыление, гидроцилиндр, дефект, покрытие, микротвердость.

УДК 621.3.019.3-192-222

Повышение надежности головок блока цилиндров комплексным ремонтом с применением прогрессивных методов восстановления деталей

Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор, ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии;

П.В. Сенин, д.т.н., профессор; Н.В. Раков, к.т.н., доцент;

А.М. Макейкин, соискатель

(ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»,

Республика Мордовия, тел. (8342) 25-44-39, E-mail: nikolaymgu@yandex.ru)

Аннотация

Данная работа посвящена проблемам восстановления алюминиевых головок блока цилиндров двигателей внутреннего сгорания. В работе предлагается новая технология ремонта головок блока цилиндров с применением комбинированного метода (электроискровой обработки и холодного газодинамического напыления) восстановления деталей.

Ключевые слова: двигатель, головка блока цилиндров, дефект, метод восстановления,  электроискровая обработка холодное газодинамическое напыление.

УДК 621.787.4:621.882

Исследование влияния жесткости технологической системы при раскатывании роликами деталей на их точность

Б.И. Бутаков, д.т.н., профессор; А.В. Зубехина, ассистент

(Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев, Украина, тел.8-10-380(512)342195, е-mail: etcmtp@yandex.ru)

Аннотация

Описаны результаты исследования жесткости технологической системы  инструмент-деталь при раскатывании отверстий роликами. Приведены рекомендации по уточнению размеров деталей в результате раскатывания их роликами.

Ключевые слова: раскатывание деталей роликами, точность, шероховатость.

УДК 631.3.072:62-822

Исследование влияния кинематических параметров системы

на формирование толстослойных электроискровых покрытий

для восстановления деталей гидроагрегатов

С.А. Величко, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»

Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор, ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

А.В. Мартынов, к.т.н., ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»

(Республика Мордовия, тел. (8342) - 25-44-39, E-mail: Velichko2005@yandex.ru)

Аннотация

Представлены результаты формирования толстослойных покрытий, полученных методом электроискровой обработки в результате расширения кинематических параметров системы.

Ключевые слова: электроискровая обработка, износы, толщина покрытия, сплошность покрытия, частота вращения детали, подача электрода, параметры профиля покрытия.

УДК 619.3.019.3–192:631.3

Ремонт агрегатов машин с восстановлением показателей безотказности и долговечности на уровне нового изделия

С.А. Величко, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»

(Республика Мордовия, тел. (8342) - 25-44-39, E-mail: Velichko2005@yandex.ru)

Аннотация

Дано теоретическое обоснование ремонта агрегатов машин с восстановлением показателей безотказности и долговечности на уровне нового изделия. Наиболее рациональным способом ремонта агрегата является не установка в него отдельных восстановленных деталей, а установка восстановленного комплекта, включающая в себя ресурсоопределяющие соединения.

Ключевые слова: Сборочная единица, отказ, износ, долговечность, ремонт, восстановление, надежность, ресурс, технология.

УДК 629.421.027

Исследование кавитационного износа и восстановление рабочих колес гидротурбин ГЭС

Д.Ю. Габайдулин, аспирант

(тел. 89501175165, e-mail: Faiflay@gmail.com)

М.В. Гречнева, к.т.н, профессор

(тел. 89149080621, e-mail: mgrech@irk.ru)

НИ ИрГТУ, г. Иркутск

Аннотация

Рассмотрены механизм и виды кавитационного износа, а также трудности ремонта деталей проточного тракта гидротурбин ГЭС. Предложено использование сверхзвукового напыления для восстановления изношенных поверхностей.

Ключевые слова: кавитационный износ, гидроэнергетика, наплавка, сверхзвуковое напыление.

УДК 631.539.3

Трибологическое поведение полиамидоэпоксидных композиционных материалов используемых при восстановлении подшипниковых соединений

Г.Ф. Марьян, д.т.н., профессор,

Л.Г. Малай, В.Ф. Горобец, к.т.н., доцент

(Государственный  Аграрный Университет Молдовы,

г.  Кишинев,+373022312207, E-mail marian@uasm.md)

Аннотация

В статье представлены результаты трибологических исследований проведенных с целью оптимизации состава полиамидоэпоксидного композиционного материала (ПЭКМ), предлагаемого для восстановления подшипниковых соединений. В качестве матрицы, была использована гибридная полиамидоэпоксидная смесь, которая была армирована  дисульфидом молибдена, полыми стеклянными микросферами и базальтовыми микроволокнами. Тестирование пар трения ПЭКМ – углеродистая сталь осуществляли в условиях граничного трения с использованием в качестве смазки Литол 24.

Ключевые слова: восстановление, дисульфид молибдена, коэффициент трения, стеклянные микросферы, базальтовое микроволокно

УДК 621.9.048.

Опыт применения электроискрового легирования для повышения износостойкости пар трения

из нержавеющей стали Х18Н9Т

В.В. Михайлов, д.т.н.; В.М. Ревуцкий; В.И. Агафий, д.т.н.;

А.И. Янакевич

(Институт прикладной физики АН Молдовы, МD-2028, г. Кишинев,

ул. Академическая, 5), тел.+37322738169, моб.+37369003288

е-mail: valentin.mihailov@gmail.com)

Аннотация

В работе представлены результаты применения метода электроискрового легирования для повышения износостойкости и долговечности деталей пар трения из пищевой нержавеющей стали Х18Н9Т. Показано, что наибольшая износостойкость достигнута при электроискровом легировании стали твердым сплавом Т15К6 и бронзой марки БрОФ65-0,15, а также при формировании 2-х слойного покрытия из Т15К6+БроФ65-0,15. Технология повышения износостойкости стали Х18Н9Т внедрена на оргеевском консервном заводе «ORHEI-VIT» (Р. Молдова) при упрочнении валов мешалки аппарата для розлива фруктовых пюре.

Kлючевые слова: электроискровое легирование, нержавеющая сталь, пары трения, трибологические свойства.

УДК 621.791.927.55

Опыт восстановления деталей плазменной наплавкой в переменном магнитном поле

И.А. Рафиков, ассистент; Р.Н. Сайфуллин, д.т.н., доцент

(Башкирский ГАУ, г. Уфа, 8-347-24-16-413, rafikovia@mail.ru)

Аннотация

Для повышения качества свойств металлопокрытия исследовалось влияние продольного магнитного поля процесс наплавки. Для создания магнитного поля было сконструировано электромагнитное устройство. Результаты исследования показали, что наплавленный слой получается ровным, без раковин и незначительным припуском на механическую обработку, поры и трещины отсутствуют.

Ключевые слова: плазменная наплавка, технологическое воздействие, электромагнитное устройство, переменное магнитное поле.

УДК 621.3.032.5

Установка для восстановления деталей электроконтактной приваркой

Р.Н. Сайфуллин, доцент, д.т.н.,

М.Н. Фархшатов, профессор, д.т.н.,

В.С. Наталенко,  к.н.т.

И.А. Рафиков, ассистент

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

г. Москва, riledin@mail.ru

Аннотация

В статье приводится обзор ранее выпускавшихся установок для электроконтактной приварки и особенности модернизации и возможности использования созданной установки для восстановления и упрочнения деталей машин электроконтактной приваркой различных присадочных материалов.

Ключевые слова: оборудование для восстановления деталей, вращатели, электроконтактная приварка.

УДК 621.193.722

Изучение состояния тугоплавких частиц Al2O3 в износостойких

покрытиях из порошковой проволоки

Н.Ф. Стручков, к.т.н.,

А.А. Гаврильева, Г.Г. Винокуров,  к.т.н.

(Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова

СО РАН, г. Якутск, struchkov_n@rambler.ru)

Аннотация

В работе приведены результаты аналитического исследования структуры износостойких порошковых покрытий с тугоплавкими добавками Al2O3, оценочных расчетов движения и высокотемпературного нагрева частиц корунда при нанесении упрочняющих покрытий электродуговой металлизацией. Проведен сравнительный анализ результатов аналитических исследований с результатами оценочных расчетов.

Ключевые слова: электрометаллизационное покрытие, тугоплавкие добавки, структура, микрорентгеноспектральный анализ, расчеты движения и нагрева частиц.

УДК621.78.72:621.431.73

Восстановление и упрочнение деталей машин на лазерных технологичеких комплексах

А.А. Аблаев доцент, к.т.н.,

П.В. Савченко, магистр

( Владимирский государственный университет, Владимир,

тел. 8(4922)497973, E-mail ablaev08@mail.ru)

Аннотация

В работе приведены основные результаты, полученные при упрочнении деталей машин на автоматизированном многолучевом лазерном комплексе. Тяжелые условия эксплуатации и характер ремонта деталей машин, вызывают необходимость закалки поверхностного слоя лазером.  Результаты исследований позволили оптимизировать режимы лазерного поверхностного упрочнения.

Ключевые слова: лазер, упрочнение, восстановление, поверхность.

УДК 621.791

Технология восстановления и упрочнения лемехов плугов электродуговой наплавкой с использованием твердосплавных электроэрозионных порошков

Е.В. Агеев1,  доцент; Г.Р. Латыпова2, аспирант; А.А. Давыдов1

(1Юго-Западный государственный университет, г. Курск. E-mail: ageev_ev@mail.ru. Тел. 8-904-526-55-07; 2Московский государственный вечерний металлургический институт. E-mail: latipov46@mail.ru. Тел. (499) 267-58-10.)

Аннотация

В статье представлена технология восстановления и упрочнения лемехов плугов электродуговой наплавкой с использованием твердосплавных электроэрозионных порошков. Эксплуатационные испытания показали, что срок службы упрочненных лемехов по данной технологии увеличился в два раза по сравнению с неупрочненными.

Ключевые слова: отходы твердых сплавов, электроэрозионное диспергирование, порошок, наплавка.

УДК 621.7; 621.8; 539.4

Обкатывание роликами как метод повышения контактной прочности стальных деталей

Б.И. Бутаков,  д.т.н., профессор, Д.Д. Марченко, ассистент

(Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев, Украина, тел. 8-10-380(512)341082, e-mail: etcmtp@yandex.ru)

Аннотация

В статье приведены результаты экспериментальных исследований процесса обкатывания роликами стальных деталей, которые работают на контактную прочность. Исследованы эффективность упрочнения стальных деталей с помощью физического моделирования процесса смятия, физико-механические свойства поверхностного слоя и его микроструктура, а также диффузия химических элементов в процессе поверхностного деформирования с помощью микрохиманализа. Разработаны способ и технология обкатывания стальных деталей сложного профиля клиновым роликом и устройство для его осуществления. Приведены результаты внедрения разработанной технологии в производство.

Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, контактная прочность, обкатывание роликами, клиновой ролик.

УДК 621.9.048

Комплексное упрочнение быстроизнашивающихся поверхностей с использованием методов электроискрового легирования и электродуговой наплавки

А.Д. Верхотуров, д.т.н., профессор

(Институт водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН,

г. Хабаровск, тел. +7 (4212) 22-75-73, verhoturov36@mail.ru),

Э.Г. Бабенко, д.т.н., профессор

(Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), г. Хабаровск, тел. +7 (4212) 64-70-99; e-mail: root@festu.khv.ru),

Л.А. Коневцов, к.т.н.

(Институт материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН,

г. Хабаровск, тел. +7(4212) 22-65-98, e-mail Konevts@narod.ru),

В.И. Иванов, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. +7 (495) 371-27-56, е-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

Аннотация

Работа посвящена исследованию свойств поверхностных слоев, образованных электроискровой обработкой, а также этим методом в комплексе с электродуговой наплавкой. Сочетание электроискровой обработки, формирующей подслой, и электродуговой наплавки, создающей основной по толщине слой, способствует при определенных условиях увеличению твердости и износостойкости слоя.

Ключевые слова: электроискровое легирование, электродуговая наплавка, установка, электроды, покрытие, кинетика, структура, фазовый состав, твердость, износостойкость, остаточные напряжения.

УДК 621.9.048:672.7

Разработка и получение электродных, режущих материалов

с использованием вольфрамосодержащего сырья

в регионе его добычи

А.Д. Верхотуров, д.т.н., профессор

Б.А. Воронов, чл. корр. РАН, д.б.н.

(Институт водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН,

г. Хабаровск, тел. +7 (4212) 22-75-73, e-mail: verhoturov36@mail.ru)

Л.А. Коневцов, к.т.н.

(Институт материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН,

г. Хабаровск, тел. +7(4212) 22-65-98, e-mail: Konevts@narod.ru)

В.М. Макиенко, д.т.н.

(Дальневосточный государственный университет путей сообщения,

г. Хабаровск, тел. +7(4212) 40-76-53, е-mail:  mvm_tm@festu.khv.ru)

В.И. Иванов, к. т. н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. +7 (495) 371-27-56, е-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

Аннотация

Работа посвящена проблеме обеспечения страны материалами и связанным с этим устойчивым развитием ресурсодобывающих регионов России. Экспериментально подтверждена гипотеза о возможности получения с использованием высоких технологий материалов и изделий из минерального сырья в регионе его добычи, например, из вольфрамосодержащих концентратов дальневосточного региона страны. Обосновывается целесообразность создания кластеров, включающих геологические, горные, металлургические, химические, материаловедческие научные и производственные организации.

Ключевые слова: ресурсы, добыча, сырье, материал, кластер, исследования, производство, электроискровая обработка.

УДК 621.9.048

Исследование процесса формирования легированного слоя

и его свойств при электроискровом легировании твердых сплавов металлами IV-VI групп

А.Д. Верхотуров, д.т.н., профессор

(Институт водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН,

г. Хабаровск, тел. +7 (4212) 22-75-73, verhoturov36@mail.ru),

Л.А. Коневцов, к.т.н.

(Институт материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН,

г. Хабаровск, тел. +7(4212) 22-65-98, e-mail konevts@narod.ru),

В.И. Иванов, к. т. н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. +7 (495) 371-27-56, е-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

Аннотация

Работа посвящена проблеме улучшения эксплуатационных свойств изделий из твердых сплавов. Исследованы продукты эрозии при электроискровом легировании вольфрамосодержащих твердых сплавов металлами IV-VI групп и установлено влияние этих продуктов на процесс электроискровой обработки и характеристики формирующегося поверхностного слоя. Приведены результаты исследований химического и фазового составов покрытий. Показано положительное влияние электроискрового покрытия на работоспособность твердосплавного режущего инструмента.

Ключевые слова: электроискровое легирование, технология, установка, твердый сплав, электрод, кинетика, привес, эрозия, покрытие, слой, структура, фазовый состав, гранулометрический состав.

УДК: 631.3.01.

Восстановление базовых деталей зарубежных двигателей

с дефектами, приводящими к внезапным отказам

В.А. Денисов, к.т.н.,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

8-495-371-27-56

Аннотация

Результаты исследований и разработки технологии восстановления нетермическими методами блоков цилиндров, головок блоков цилиндров и коленчатых валов с аварийными дефектами.

Ключевые слова: блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал, аварийные дефекты, восстановление, электроискровая обработка, газодинамическое напыление.

УДК 620.172.242

Исследование адгезионной прочности комбинированных покрытий на стали 45, образованных электроискровой обработкой бронзовым электродом БрКМц3-1 и металлополимерами  марок Лео и Бельзона

В.А. Денисов, к.т.н.; Р.Н. Задорожний, к.т.н.,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии (8-495-371-27-56 )

Аннотация

Представлены результаты сравнительных испытаний по оценке прочности сцепления комбинированных покрытий на стали 45 нанесенных электроискровой обработкой электродом БрКМц3-1 и металлополимерами марок «ЛЕО «Красный М-гель» и «Бельзона 1111 Супер-Металл».

Ключевые слова: прочность сцепления, электроискровая обработка, металлополимеры.

УДК 631.3.004

Восстановление шатунов нетермическими методами

В.А. Денисов, к.т.н.; Р.Н. Задорожний; А.Ю.Костюков, к.т.н.

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

(8-495-371-27-56)

П.П. Лезин., д.т.н.; ИМЭ МГУ им. Н.П. Огарева

Аннотация

Проведен анализ дефектов шатунов дизельных двигателей ЯМЗ-236/238 и способов их устранения, представлены результаты экспериментальных исследований прочностных и триботехнических свойств электроискровых и газодинамических покрытий, предложен новый технологический процесс восстановления нетермическими методами шатунов дизельных двигателей с косым разъемом нижней головки.

Ключевые слова: шатун, восстановление, электроискровая обработка, газодинамическое напыление, покрытие, прочность, триботехническая работоспособность, фреттинг-коррозионная стойкость.

УДК 621.9.047

Зависимость объемного и сдвигового модуля упругости композитных гальванических покрытий

С.Ю. Жачкин, д.т.н., профессор

т. 89081499632, zhach@list.ru

А.А. Живогин, аспирант

тел. 89164207112, givogin1984@mail.ru

Н.А. Пеньков, аспирант

т. 89507682407, myth_np_nikit@mail.ru

(ФГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет, г.Воронеж)

Аннотация

Изложен алгоритм расчета эффективных модулей упругости композитных гальванических покрытий. Представлены расчетные формулы, связывающие технологические параметры осаждения с эффективными модулями упругости композитных покрытий.

Ключевые слова: модуль упругости, композитные гальванические покрытия, матрица.

УДК 621.43.031

Повышение надежности распределительного

топливного насоса дизеля

В.А. Иванов, к.т.н., доцент

(ФГБОУ ВПО «Чувашская ГСХА», г.Чебоксары,

тел. 89063844762, e-mail: Vladimir21VA@mail.ru)

Аннотация

Предложен способ повышения надежности распределительного топливного насоса для 4-х цилиндровых дизелей путем резервирования цикловой подачи топлива на режимах пуска (на частотах 150…200 мин-1 вращения коленчатого вала дизеля).

Ключевые слова: распределительный топливный насос, модернизация, резервирования, потенциал работоспособности.

УДК 621.9.048

Электроискровая обработка металлических поверхностей

в механизированном режиме: электрод-инструменты

В.И. Иванов, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. +7 (495) 371-27-56, е-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

С.В. Кислов, инж.

(ООО НПО "Геоэнергетика", г. Калуга,

тел. +7 (4842) 75-15-15, е-mail: geoen@kaluga.ru)

П.П. Лезин, д.т.н., профессор

(Мордовский ГУ им.Н.П.Огарева)

Аннотация

В работе систематизированы электрод-инструменты, которые применяются при механизированной электроискровой обработке металлических материалов, приведены сведения о технологических особенностях применения и примеры использования.

Ключевые слова: электроискровая обработка, электрод-инструмент, электрод, установка, технология.

УДК 621.9.048:621.9.044

Фазовый состав, структура и остаточные напряжения после

комбинированной модификации металлических поверхностей электроискровым легированием и электролитно-плазменным азотированием

Д.А. Игнатьков, профессор, д.т.н.

(Белорусский государственный аграрный технический университет,

г. Минск, е-mail: d.ignatkov@mail.ru)

В.И. Иванов, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. +8(495)371-27-56, е-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

В.В. Михайлов,  д.т.н.

(Институт прикладной физики АН Молдовы, г. Кишинев,

е-mail: valentin.mihailov@gmail.com)

Аннотация

Работа посвящена изучению фазово-структурного состояния, микроструктуры и остаточных напряжений в модифицированных поверхностных слоях сталей после ЭИЛ электродами Fe, Ni, Cr, Al и графита на электрических режимах с энергией разряда 0,1 и 3,14 Дж и электролитно-плазменного азотирования.

Ключевые слова: электроискровое легирование, электролитно-плазменное азотирование,  фазовый состав, микроструктура, остаточные напряжения.

УДК 631.794.621.791

Статистический анализ износов лемехов фирмы Lemken

И.В. Козарез, к.т.н.; Н.А. Якушенко, соискатель

(ФГБОУ ВПО Брянская сельскохозяйственная академия,

т.8-483-54-759, e-mail: ing@bgsha.com)

Аннотация

Изложены результаты статистического анализа износов лемехов компании Lemken. Обоснован размер износов по ширине, определяющий их предельное состояние равный 40 мм.

Ключевые слова: износ, статистический анализ, предельное состояние, законы распределения, профиль износа.

УДК 629.114.401

Агротехническая оценка упрочненных газопламенным напылением лап культиваторов

А.В. Коломейченко, д.т.н., доцент,; С.А. Зайцев

(ФГОУ ВПО «Орловский ГАУ»,

г. Орел, Россия, тел.: (4862) 431979; факс: (4862) 454079;

E-mail: serjtft@mail.ru)

Аннотация

Статья описывает агротехнические испытания рабочих поверхностей лап культиваторов упрочненных газопламенным напылением порошковым материалом, содержащим механическую смесь двух порошков.

Ключевые слова: газопламенное напыление, порошковый материал, лапы культиваторов, оплавление, агротехнические требования.

УДК 621.793

Восстановление рабочих поверхностей корпуса гидромотора REXROTH сеялки AMAZONE электроискровой обработкой с последующим упрочнением микродуговым оксидированием

А.В. Коломейченко, д.т.н.; М.С. Грохольский, аспирант

ФГБОУ ВПО «Орловский ГАУ»,

г. Орел, Россия, тел.: (4862) 43-19-79, E-mail:

maxim_livny_87@mail.ru

Аннотация

В работе рассматривается комбинированная технология восстановления рабочих поверхностей деталей электроискровой обработкой с последующим упрочнением микродуговым оксидированием. Представлено устройство для упрочнения корпуса гидромотора Rexroth сеялки Amazone.

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, электроискровая обработка, алюминиевый сплав, корпус гидромотора, микротвердость.

УДК 621.793.79

Использование нанопорошков СUO для повышения износостойкости подвижных соединений деталей машин

с МДО-покрытиями

А.В. Коломейченко, д.т.н., доцент; А.В. Козлов, аспирант

(ФГБОУ ВПО «Орловский ГАУ»,

г. Орел, тел. (4862) 43-19-79, aleksvit1610@rambler.ru)

Аннотация

В статье приведены результаты исследований покрытий, сформированных микродуговым оксидированием и модифицированных нанопорошком оксида меди (CuO). Приведены исследования микротвердости и толщины  покрытий, а также результаты сравнительных испытаний на износостойкость.

Ключевые слова: алюминиевый сплав, микродуговое оксидирование, дуговой электрофорез, нанопорошок CuO, износостойкость, подвижное соединение.

УДК 621.791.92

Оптимизационная модель упругопластического состояния системы покрытие-основа при сложнонапряженном состоянии

И.Н. Кравченко, д.т.н., профессор

тел. 8 (916) 837-88-18; e-mail: kravchenko-in71@yandex.ru

Е.М. Зубрилина, к.т.н., доцент

тел. 8 (905) 414-79-95; e-mail: elena-zubrilina@rambler.ru

(Ставропольский государственный аграрный университет)

О.Я Москаль, А.С. Карпенко

(Военно-технический университет,

тел. 8 (926) 384-08-78; e-mail: vtu5240276@yandex.ru)

Аннотация

Для выбора параметров и оптимизации режимов процесса плазменного напыления, с целью минимизации уровня остаточных напряжений, в работе определены экспериментальные зависимости пористости, коэффициентов использования порошка и формообразования покрытий от среднемассовой температуры частиц напыляемого материала.

Ключевые слова: оптимизационная модель, плазменное напыление, пористость покрытий, коэффициент использования материала, метод наискорейшего градиентного спуска, остаточные напряжения.

УДК 621.791.755.037

Повышение прочности сцепления покрытий с основой совмещенной электроискровой обработкой подложки

И.Н. Кравченко, д.т.н., профессор

тел. 8 (916) 837-88-18; e-mail: kravchenko-in71@yandex.ru

(Ставропольский государственный аграрный университет)

А.Ф. Пузряков, д.т.н., профессор

тел. 8 (906) 745-47-86; e-mail: paf22@rambler.ru

(Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана)

В.Ю. Гладков, к.т.н., доцент

тел. 8 (916) 462-28-52; e-mail: v.gladkoff@yandex.ru

Е.М. Бобряшов, О.Я. Москаль

тел. 8 (926) 384-08-78; e-mail: vtu5240276@yandex.ru

(Военно-технический университет, г. Балашиха)

Аннотация

На протекание взаимодействия напыляемых частиц в контактной зоне покрытия с основой существенное влияние оказывает наличие и толщина оксидной пленки на поверхности подложки. По сравнению с механическими, химическими и электрохимическими способами очистки использование различного рода электрических разрядов позволяет удалять все виды загрязнений. При выделении энергии в области хаотически перемещающихся катодных пятен, происходит взрывообразное испарение материала под катодным пятном с частичным отслоением оксидной пленки в областях, близлежащих к местонахождению пятна. В работе исследованы физические процессы плазменного напыления и установлены основные закономерности электроискровых и дуговых воздействий на прочность сцепления покрытий и качество упрочненных деталей с применением численных методов расчета напряжений.

Ключевые слова: электроискровая обработка, теория термоупругости, критерий Мизеса, прочность сцепления.

УДК 621.9.048.4

Перспективные электродные материалы для технологии импульсного электроискрового легирования

Е.А. Левашов1, директор НУЦ СВС, зав. кафедрой ПМиФП, д.т.н., профессор; А.Е. Кудряшов1 , в.н.с., к.т.н.; Ю.С. Погожев1, с.н.с., к.т.н.; И.И. Курбаткин2 с.н.с., к.т.н.; Е.И. Замулаева1 н.с. к.т.н, О.С. Манакова1 инженер,  Д.А. Хартюк1 магистрант, Ю.Б. Соловьева 1 магистрант

(1 - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»”; 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, 8(495)955-00-26, www.shs.misis.ru;    aekudr@rambler.ru

2 - Учреждение Российской академии наук Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН (ИПМех РАН); 119526,  г. Москва,   проспект Вернадского,  д. 101, к.1)

Аннотация

В работе дана классификация разработанных электродных материалов, приведены примеры их практического применения.

Ключевые слова: электродный материал, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, электроискровое легирование, нанодисперсные порошки, структура, многофункциональные покрытия.

УДК 621.822.6.004.67: 668.3: 631.3.02

Восстановление неподвижных соединений подшипников качения в узлах машин современными клеями

Р.И. Ли, д.т.н., профессор; А.В. Бутин,

М.М. Кузнецов, аспирант

(Липецкий государственный технический университет,

г. Липецк, (4742)328088, e-mail: romanlee@list.ru )

Аннотация

Приведены результаты экспериментальных исследований деформационно-прочностных свойств пленок, прочности, теплопроводности и долговечности современных клеев. Представлены технологии восстановления неподвижных соединений подшипников качения перспективными клеями.

Ключевые слова: восстановление, неподвижное соединение, подшипник, клей, композиция, прочность, деформация, долговечность.

УДК 621.822.6.004.67: 668.3: 631.3.02

Повышение эффективности восстановления посадочных отверстий корпусных деталей сельскохозяйственной техники при модификации эластомеров

Р. И. Ли, д.т.н., профессор,  Д. В. Машин, аспирант,

Ф. А. Кирсанов, аспирант, А. А. Колесников, аспирант

(Липецкий государственный технический университет,

г. Липецк, (4742)328088, e-mail: romanlee@list.ru )

Аннотация

Приведены результаты теоретических исследований по обоснованию улучшения потребительских свойств эластомеров при наполнении дисперсными металлическими порошками, приводящих к повышению эффективности восстановления посадочных мест подшипников в корпусных деталях композиционными материалами на основе эластомеров.

Ключевые слова: восстановление, подшипник, посадочное место, полимер, соосность, модуль упругости, наполнитель, композиция, теплопроводность, долговечность.

УДК 631.31.02: 621.791.927.5

Упрочнение рабочих органов машин,

работающих в абразиве

Н.Н. Литовченко, зав. группой лаборатории № 9, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. 8(495)371-69-00, e-mail: valpal-1938@mail.ru)

Н.В. Титов, доцент, к.т.н., А.В. Коломейченко, доцент, д.т.н.,

В.Н. Логачев, доцент, к.т.н., В.В. Виноградов, аспирант

(ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел, тел. 8(4862)43-19-79, e-mail: ogau@mail.ru)

Аннотация

В статье рассматривается новый перспективный метод повышения износостойкости рабочих органов – электровибродуговое упрочнение с использованием нанометаллокерамических порошковых композитов. Технология упрочнения рабочих органов машин, работающих в абразиве, с использованием данных материалов позволяет существенно повысить их ресурс.

Ключевые слова: электровибродуговое упрочнение, порошковые композиты, нанометаллокерамика, рабочие органы машин.

УДК 621.797.047, 048(07)

Повышение стойкости рабочих органов

почвообрабатывающих машин

В.П. Лялякин, д.т.н., профессор

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии; 8-495-371-21-44)

А.К. Ольховацкий, к.т.н.

(ЧелГАА,тел.8-351-792-62-53)

Аннотация

В статье обосновываются и приводятся результаты исследования по электроконтактному способу заострения рабочих органов, обеспечивающему повышение стойкости лезвий в процессе заострения.

Ключевые слова: Стойкость лезвий рабочих органов, самозатачивание в процессе обработки почвы, электроконтактная обработка, энергоемкость и КПД процесса ЭКО, технология заострения дисков борон.

УДК 631.312.021.3

Влияние тыльной наплавки малоуглеродистыми электродами на абразивное изнашивание восстановленных долот

А.М. Михальченков, д.т.н., профессор

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, Брянский филиал МИИТ,

(483-41) 24-759, e-mail: ing@bgsha.com)

Аннотация

Показано, что применение тыльной наплавки режуще-лезвийной части восстановленных долот малоуглеродистыми электродами приводит к снижению их стойкости к истиранию и поэтому не целесообразно.

Ключевые слова: долото лемеха, тыльная наплавка, восстановление, электрод, износ, абразивное изнашивание, стойкость к истиранию.

УДК 631.312

Изнашивание лемехов, восстановленных приваркой термоупрочненной режущей части, с учетом положения заточки

А.М. Михальченков, д.т.н., профессор (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии)

В.Ф. Комогорцев, к.ф-м.н. (ФГБОУ ВПО «Брянская сельскохозяйственная академия»

(483-54-759, e-mail: ing@bgsha.com),

С.В. Минина, к.ф.н. (Брянский филиал МИИТ)

Аннотация

Установлено, что износ лемеха плуга неравномерен по длине лезвийной части с преобладанием большей величины в области пятки; положение заточки определенным образом влияет на интенсивность изнашивания.

Ключевые слова: изнашивание лемехов, приваривание, режущая часть, термоупрочнение, положение заточки, неравномерность.

УДК 621.791.629.12

Исследование абразивной износостойкости газопорошковых покрытий из самофлюсующихся сплавов

В.П. Мурзаев

Д.Б. Слинко, к.т.н.

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

(т.8(495) 709-33-91

Н.С. Левина

ГНУ ВИМ Россельхозакадемии

Аннотация

Исследован механизм абразивного изнашивания самофлюсующихся сплавов, наплавленных газопорошковой наплавкой. Для увеличения ресурса рабочих органов предлагается изготавливать их из экономнолегированной стали 30ХГСА.

Ключевые слова: абразивная износостойкость, газопорошковая наплавка, самофлюсующиеся сплавы, твердость покрытий.

УДК 621.793.72

Модернизация электродуговых металлизаторов

станочного типа

В.П. Мурзаев

Д.Б. Слинко, к.т.н.

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

т.8(495) 709-33-91

Аннотация

Усовершенствована распылительная головка электродугового металлизатора на базе ЭМ-12 с целью более устойчивого горения дуги, уменьшения угла факела распыла и повышения физико-механических свойств покрытий.

Ключевые слова: газотермическое напыление, электродуговой металлизатор, мундштук, угол распыла, адгезия, покрытие.

УДК 631.3

Некоторые вопросы совершенствования технического сервиса сельхозтехники в челябинской области

Р.Ю. Соловьев, к.т.н. (ГНУ ГОСНИТИ

Россельхозакадемии,8-499-174-81-20)

С.М. Коновалов (МСХ Челябинской обл.)

А.К. Ольховацкий, к.т.н.(ГНУ ГОСНИТИ

Россельхозакадемии, ЧГАА)

(тел.8-351-792-62-53)

Л.А. Солодкина, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

ЧГАА, e-mail: lasolodkina@mail.ru)

Аннотация

В работе приводятся некоторые итоги инженерного обеспечения в сельском хозяйстве в 2012 году и обоснование необходимости модернизации сферы технического сервиса.

Ключевые слова: Технический сервис, универсальный дилерский центр, многомарочность, качество услуг.

УДК 631.3-049.7:620.3

Повышение послеремонтной надежности ДВС

применением наноматериалов

Р.Ю. Соловьев, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии; т.8-499-174-81-20)

А.К. Ольховацкий, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии; ЧГАА тел.8-351-792-62-53)

Д.А. Гительман

Аннотация

В статье приведены некоторые результаты исследования по увеличению послеремонтного ресурса ДВС применением наноматериалов.

Ключевые слова: Послеремонтный ресурс ДВС, наноматериалы, трибопрепарат WAGNER.

УДК 631.312

К определению предела прочности на растяжение

среднесуглинистой почвы

С.И. Старовойтов, к.т.н., доцент

Н.П. Старовойтова, к.б.н., доцент

Н.Н. Чемисов, ассистент

(ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА, e-mail: ing@bgsha.com)

Аннотация

Получено уравнение регрессии, связывающее значения предела прочности на растяжение среднесуглинистой почвы и абсолютной влажности.

Ключевые слова: пробоотборник, предел прочности почвы на растяжение, абсолютная влажность.

УДК 631.31.02:621.791.927.5

Метод вибродуговой наплавки металлокерамики деталей техники, работающей в условиях абразивного износа

Н.В. Титов, доцент, к.т.н.

(ФГБОУ ВПО «Орловский ГАУ», г. Орел,

тел. 8(4862)43-19-79,  e-mail: ogau@mail.ru)

Н.Н. Литовченко, к.т.н., В.Н. Коротков

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. 8(495)371-69-00, e-mail: valpal-1938@mail.ru)

Аннотация

Рассмотрен перспективный метод упрочнения деталей, работающих в условиях абразивного износа. Упрочнение производится с применением металлокерамических порошковых композиционных материалов. Использование предлагаемого метода позволяет существенно повысить износостойкость и ресурс деталей.

Ключевые слова: вибродуговая наплавка, металлокерамика, порошковые композиты, абразивный износ, графитовый электрод.

УДК 620.2:621.791

Влияние предварительной термообработки стальной ленты привариваемой электроконтактным способом на усталостную прочность восстановленных деталей

М.Н. Фархшатов д.т.н., профессор; В.С. Наталенко к.т.н., доцент;

К.В. Юферов аспирант ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ»

Тел. 8(347)2521377, e-mail: youkon.08@mail.ru

Аннотация

В работе приведены сравнительные исследования усталостной прочности восстановленных деталей, полученных электроконтактной приваркой (ЭКП), стальной ленты в зависимости от предварительной термообработки.

Ключевые слова: восстановление деталей, электроконтактная приварка, стальная лента, термообработка, усталостная прочность.

УДК 629.114.

Применение электромеханического точения при восстановлении деталей плазменной наплавкой

В.М. Юдин, д.т.н., профессор, С.В. Глебов, инженер

(Российский Государственный Аграрный Заочный Университет, г. Балашиха,

тел.: (495) 521-55-46, E-mail: www@rgazu.ru)

Аннотация

В статье показаны проблемы механической обработки покрытий, полученных плазменной наплавкой и направление исследований электромеханического точения при восстановлении деталей плазменной наплавкой.

Ключевые слова: наплавка, точение, покрытие, обработка, восстановление.

УДК 631.794.621

Специфика износов лемехов отечественного

и европейского производства

Н.А. Якушенко соискатель.

(ФГБОУ ВПО «Брянская сельскохозяйственная академия»

(483-54-759, e-mail: ing@bgsha.com)

Аннотация

Качественным анализом дефектов лемехов плугов отечественного и европейского производства показано, что потеря работоспособности российских и зарубежных деталей связана с различной спецификой их износа, и поэтому подходы к разработке технологий восстановления также должны быть различными.

Ключевые слова: плужные лемехи, плужные долота, изнашивание, износ, изгибы, трещины, предельное состояние, технология восстановления.