ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 112 Часть 1.

Часть 1. Техническое обслуживание. Ремонт.

УДК: 621.43.001.4:629.33.063.6

Методические положения контроля технического состояния ДВС

на основе определения мощности

В.В. Альт, директор, член-корреспондент Россельхозакадемии, д-р техн. наук, профессор, В.А. Вальков, главный специалист, С.Н. Ольшевский, заведующий лабораторией, канд. техн. наук

(ГНУ СибФТИ Россельхозакадемии, ГНУ СО Россельхозакадемии,

г. Новосибирск, тел./факс (383) 438-19-18, E-mail: valkov.va@mail.ru)

Аннотация

В статье приведены ключевые методические положения контроля технического состояния автотракторных двигателей в условиях эксплуатации путем анализа энергетических показателей, определяемых на основе применения усовершенствованного динамического метода оценки мощности ДВС.

Ключевые слова: ДВС, мощность, техническое состояние, тракторы.

УДК: 620.3:631

Результаты информационно-аналитической работы

по реализации  нанотехнологий и наноматериалов в АПК

В.Ф.Федоренко, д.т.н., профессор,

член-корреспондент Россельхозакадемии , директор

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследование по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса (ФГБНУ «Росинформагротех», п. Правдинский  Московская область, 8-495-993-44-04, E-mail: fgnu @rosinformagrotech.ru)

Аннотация

Приведены результаты информационно-аналитической работы по ускорению внедрения нанотехнологий и наноматериалов в АПК. Показаны перспективы нанотехнологий, в том числе для повышения долговечности сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы,нанотехнологические проекты, сельскохозяйственная техника, восстановление, упрочнение.

УДК: 336.5

Интерпретация результатов расчета индекса внутренней инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий

Л.А. Солодкина, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО ЧГАА,

e-mail:  lasolodkina@mail.ru

Н.О. Богатова, ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

e-mail:  bonat@inbox.ru,

В.В. Ерофеев, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО ЧГАА

Д.Л. Солодкин, консорциум «Контекстум»,

руководитель проекта, e-mail:  solodkin@aks.ru

Аннотация

Приведены результаты расчета индекса внутренней инвестиционной привлекательности для сельскохозяйственных предприятий четырех районов Челябинской области. На основе результатов расчета индекса предлагается сформировать группы предприятий с высокой, средней и низкой инвестиционной привлекательностью по районам и в целом по выборке. Результаты проведенных расчетов могут помочь при формировании информационного пространства, которое даст четкое и ясное представление о ситуации на инвестиционном рынке в агропромышленном комплексе региона и поможет всем заинтересованным хозяйствующим субъектам добиваться более эффективного вложения инвестиционных ресурсов.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, сельскохозяйственное предприятие.

УДК: 631.3

Влияние допускаемого значения параметра на показатели надежности ТНВД в условиях рядовой эксплуатации

В.И.Черноиванов, д.т.н., академик РАСХН

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

В.М.Михлин, д.т.н., проф.,

Р.Ю.Соловьев, к.т.н.

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

А.А. Соломашкин, инженер

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

E-mail: gosniti4@mail.ru

т/ф 8 (499) 174-81-50

Аннотация

Основные показатели надежности ТНВД, при одном и нескольких допускаемых значениях параметра значительно отличаются друг от друга. Средний фактический срок службы насоса состоит из отказавших и предварительно замененных деталей. И при одном и при нескольких допускаемых значениях параметра, срок службы насоса, определяется, в основном, предварительно замененными деталями. Безотказность работы насосов определяется, в первую очередь, числом отказавших деталей.

Ключевые слова: средний ресурс, вероятность безотказной работы, номинальное, допускаемое и предельное значение параметра

УДК: 629.3.014

Некоторые исследования особенностей ремонтно-восстанавливающих составов

Н.Р. Адигамов, зав. кафедрой «Технический сервис», д.т.н, профессор,

(Казанский государственный аграрный университет,

89178907020, e-mail: Alfia.kqsha@mail.ru)

С.Н.  Шарифуллин, профессор кафедры «Механизация агропромышленного комплекса», д.т.н., доцент,

{Филиал Казанского федерального (Приволжского) университета в г. Чистополе,  89600548595, Е-mail: Saidchist@mail.ru}

И.Х. Ризванов, зав. лабораторией физико-химического анализа, к.х.н.,

В.М. Бабаев, мл.н.с. лаборатории физико-химического анализа, к.х.н.,

(Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского Научного Центра Российской Академии Наук, 89172598645, Е-mail: rizvanov@iopc.ru)

Аннотация

В статье приведен сравнительный анализ ремонтно-восстанавливающих составов (РВС) разных производителей, применяемых в технологии безразборного ремонта машин в режиме штатной эксплуатации. Отражены нерешенные проблемы по данной технологии. Авторы считают, что для дальнейшего развития этого направления и полномасштабного внедрения технологии безразборного ремонта машин с применением РВС добавок необходим открытый диалог их производителей и соответствующие научные исследования.

Ключевые слова: безразборный ремонт, ремонтно-восстанавливающий состав, добавка, присадка, технология, узел трения, ресурс, спектрограмма.

УДК: 631.173

Методология оптимального размещения обслуживающих  предприятий в сельском хозяйстве

И.И. Исмаилов, профессор кафедры, д.т.н., профессор

(Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, г. Гянджа,

+ 994222567611; +994503525725), E-mail:yap_gence1@rambler.ru

Аннотация

В статье обосновывается методология оптимального размещения предприятий технического сервиса. Рекомендованы параметры плотность сельхозугодий, удельный вес посевных площадей. Разработана номограмма для определения среднего радиуса обслуживания технического сервиса. Определена оптимальная и фактическая площадь обслуживания предприятия технического сервиса. Разработана универсальная и перспективная методология определения оптимального количества предприятий технического сервиса.

Ключевые слова: обслуживающие предприятия, предприятия технического сервиса, плотность сельхозугодий, удельный вес посевных площадей, площадь обслуживания,  оптимальное размещение.

УДК: 631.3

Стенд для удаления технологических загрязнений с поверхностей клапанных гнезд головок блоков цилиндров и контроля плотности прилегания клапанов к клапанным гнездам

И.Г. Стукалец, ассистент, Р.Д. Кузьминский, к.т.н., доцент

(Львовский национальный

аграрный университет, г. Дубляны, Украина,

тел.: +38(097)493-64-24, E-mail: sig4@mail.ru)

Аннотация

Предлагается процесс удаления технологических загрязнений с поверхностей клапанных гнезд головок блоков цилиндров и контроля плотности прилегания клапанов к клапанным гнездам, а также стенд для реализации этого процесса.

Ключевые слова: головки блоков цилиндров, технологический процесс ремонта, оборудование, эффективность.

УДК 631.173.2

Применение инструментария управленческого анализа для оценки эффективности деятельности агросервисных предприятий

Т.Н. Арасланов, к.э.н., доцент кафедры «Экономика предпринимательства»

(ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа, тел. 8 (3472) 72-53-88, e-mail: atn11@yandex.ru)

Аннотация

В статье рассмотрено применение модели модифицированного факторного анализа «DuPont» для оценки и повышения эффективности деятельности агросервисных предприятий. Предложено использовать ее для достижения максимума показателя рентабельности собственного капитала ROE всего предприятия путем воздействия входящих в модель компонентов, а также для проведения сравнительной оценки существующих и вновь создаваемых в рамках диверсификации видов деятельности предприятия, что позволит сформировать оптимальную диверсификационную программу агросервисного предприятия.

Ключевые слова: диверсификация, агросервисное предприятие, модель «Dupont».

УДК:  658.011.2

Определение величины обменного фонда агрегатов энергонасыщенных машин при их ремонте на специализированных предприятиях

Ю.В. Воронцов, к.т.н., В.В. Горло, к.т.н.

сотрудники лаборатории № 2 ГНУ ГОСНИТИ РАСХН г. Красноярск

т. 8(391) 243-92-60, e-mail: l2gosniti@g-service.ru

Аннотация

Сложные агрегаты энергонасыщенных машин, сложившейся на практике номенклатуры, в основном ремонтируются на специализированных предприятиях поставка ремонтного фонда, для которых является неравномерной по месяцам года. Для удовлетворения повышенного спроса заказчиков были рассчитаны на математической модели, имитирующей вероятностный характер отказов агрегатов, величины их обменного фонда и рекомендованы для производства.

Ключевые слова: агрегаты, энергонасыщенные машины, ремонт, специализированные предприятия, расчет, математическая модель, обменный фонд.

УДК: 621.43.068.4

Исследование параметров керамического сотового субстрата

в каталитических нейтрализаторах отработавших газов

Е.Ю. Кудряшова, аспирант; В.Н. Колокольников;

Р.Ю.Сольвьев, к.т.н.,

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

г.Москва, тел. 8-499-174-83-93,

8-499-171-37-27)

Аннотация

В статье описано исследование керамического блока, применяемого при изготовлении каталитического нейтрализатора отработавших газов дизельных двигателей. Приведены результаты исследования блоков на ренгеновском дифрактометре XRD-600, а так же на анализаторе удельной поверхности Autosorb-1.

Ключевые слова: каталитические нейтрализаторы отработавших газов, керамический блок, субстрат, дифрактограмма, пористость, удельная поверхность.

УДК: 631.372-30

Повышение надежности тракторов

М.Н. Костомахин, к.т.н,

зав. лаб. № 13, ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

Табаков В.П., студент ФГБОУ ВПО «Чувашская

государственная сельскохозяйственная академия»

П.А. Табаков, к.т.н., директор  ООО «Батыревская

сельхозтехника», Чувашская Республика,

тел.8-927-854-64-21, e-mail: petr_46@mail.ru

Аннотация

В статье предлагается методика оценки одного из свойств надежности тракторов -  ремонтопригодности. Ремонт машин обходится очень дорого, и не только вследствие отсталости ремонтного производства, но также ввиду неприспособленности конструкции машин к выявлению и ликвидации отказов,к выполнению ремонтов с минимальными издержками.

Ключевые слова: надежность, ремонтопригодность, оценочные показатели, трудосбережение при ТОР.

УДК: 631.348.45

Совершенствование процесса опрыскивания   сельскохозяйственных культур

В.И. Вялков, к.т.н.; В.А. Максименко, к.т.н.;А.Я. Ксенз, инженер

Государственное научное учреждение «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства» Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии)

347740, Россия, г. Зерноград, Ростовской области, ул. им. Ленина, 14

kambulov.s@mail.ru

Аннотация

Изложены описание и характеристика методов и средств, позволяющих повысить уровень экологической безопасности процесса опрыскивания сельскохозяйственных культур. Приведена оценка экономической эффективности внедрения новых технологий и агрегатов.

Ключевые слова. Норма внесения удобрений, жидкостно-воздушная смесь, пестициды, микроэлементные удобрения, удельное электросопротивление растворов микроэлементных удобрений, листовая подкормка растений, электризация рабочего раствора.

УДК: 631.3

Старение парка машин во времени

Назаркин В.С, науч. сотрудник, к.т.н.,

(лаборатория № 2 ГНУ ГОСНИТИ РАСХН, г. Красноярск,

т. 8(3912) 43-92-60, e-mail: gosniti@list.ru)

Аннотация

Представлены динамики посевных площадей и парка тракторов за периоды времени: плановой экономики и капитализации в виде уравнения прямой. Для оценки технического состояния парка машин предлагается использовать признаки симметрии функций распределения.

Ключевые слова: динамика, техническое состояние тракторов, характеристики функций распределения.

УДК: 621.9.048.4:537.222.003.12

Оценка размера искровых разрядов между электродами при электроискровой обработке деталей

А.В. Коломейченко, д.т.н., доцент,  В.З. Павлов, к.т.н., доцент,

И.С. Кузнецов, соискатель

(ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел

тел. (4862) 43-19-79, E-mail: Ivan-654@yandex.ru)

Аннотация

В работе представлена модель определения диаметра искрового разряда, в зависимости от площади сечения электродов, напряжения и параметров газовой среды, в которой проводится электроискровая обработка. Определен необходимый для расчета коэффициент, обусловленный отношением напряжения и средним расстоянием между электродом и деталью (анод – электрод; катод – деталь).

Ключевые слова: электроискровая обработка, искровой разряд, диаметр искрового разряда, энергия диссоциации, энергия ионизации, площадь сечения электродов.

УДК:  631.1

Слагаемые успеха красноярских аграриев: новая техника, ресурсосберегающие технологии и культура земледелия

в отрасли растениеводства

В.В. Горло, Н.М. Максименко, В.В. Олейников

сотрудники лаборатории № 2 ГНУ ГОСНИТИ РАСХН г. Красноярск

т. 8(391) 243-92-60, e-mail: l2gosniti@g-service.ru

Аннотация

Представлены материалы о развитии отрасли растениеводства, базирующихся на новом поколении сельскохозяйственной техники и внедрении ресурсосберегающих технологий при возделывании и уборке зерновых культур.

Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, урожайность, рентабельность, новая техника, наработка, коэффициенты обновления и готовности к полевым работам .

УДК: 631.372:621.825.6-7

Ресурсная оценка способа технического обслуживания карданных шарниров трактора «Джон Дир»

А.Г. Пастухов, д.т.н., зав. кафедрой, профессор

А.В. Ефимцев, аспирант

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина» (ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина),

308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Вавилова, д. 1, Инженерный факультет, служ. т. +7-4722-39-23-90, моб. +7-960-627-68-18, +7-952-420-34-44,

Е-mail: pastukhov_ag@mail.ru, efimtsev.andrey@yandex.ru

Аннотация

В статье представлены результаты ресурсной оценки способа технического обслуживания на основе измерений радиального зазора в карданных шарнирах тракторов «Джон Дир» седьмой серии. Апробирован способ технического обслуживания, позволяющий повысить работоспособность карданных шарниров по реальному техническому состоянию.

Ключевые слова: радиальный зазор, ресурс, карданный шарнир, способ технического обслуживания.

УДК: 631.158:658.345

О новом нормативно-техническом документе «Правила по охране труда при ремонте и техническом сервисе сельскохозяйственной техники»

Л.А. Буренко, к.т.н., Е.М. Филиппова,

И.Б. Ивлева, Д.В. Доронин, В.А. Казакова

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии), лаборатория разработки технологий и средств диагностирования, эксплуатации МТП и охраны труда 109428, Москва, 1-й Институтский проезд, д.1,

gosniti@list.ru, (495) 371-88-26)

Аннотация

В статье обоснована необходимость разработки нового нормативно-технического документа «Правила по охране труда при ремонте и техническом сервисе сельскохозяйственной техники», показаны результаты мониторинга предприятий ремонта и техсервиса с.х. техники, производственные участки, рабочие места, технологическое оборудование и работы, с ним связанные, источники профессиональных рисков при выполнении технологических процессов, содержание Правил по охране труда при ремонте и техническом сервисе сельскохозяйственной техники, а также даны требования безопасности при выполнении некоторых новых производственных процессов.

Ключевые слова: ремонт и технический сервис сельскохозяйственной техники, производственный травматизм и профзаболевания, мониторинг предприятий, источники профессиональных рисков, производственные участки, рабочие места, требования безопасности.

УДК: 621.86/87 – 82

Современный уровень надежности гидроприводов

гидрофицированных машин

Е.Н. Христофоров профессор каф. «Безопасность жизнедеятельности

и инженерная экология» д.т.н., доцент,

А.Ф. Ковалев, А.А. Кузнецов, инженеры

(ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия», моб. 8-905-175-48-73)

E-mail. en-x@bk.ru

Аннотация

В статье проведены исследования надежности гидроприводов строительных и дорожных машин, причины самопроизвольного опускания самосвальных платформ, предложены технические решения решающие данную проблему.

Ключевые слова: безопасность, cамосвальная платформа, прицеп, гидроцилиндр.

УДК: 502:613

Источники загрязнений воздуха сельскохозяйственными машинами и их влияние на здоровье человека

Е.Ю. Кудряшова, аспирант

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка, г.Москва, тел. 8-499-174-83-93, Е-mail: elizaveta_kudryashova@bk.ru)

Аннотация

В статье описаны основные типы загрязнения атмосферного воздуха машинами, применяемыми в сельском хозяйстве. Предоставлены количественные показатели автотранспортного парка сельскохозяйственной отрасли, количественный и качественный состав вредных веществ. Приведена характеристика основных загрязнителей, поступающих в воздух с отработавшими газами и их влияние на организм человека.

Ключевые слова: сельскохозяйственные машины, загрязнение атмосферы, вредные вещества, отработавшие газы, влияние на здоровье человека.

УДК: 629.3.014

Эксплуатационные испытания двигателей ЗМЗ-4062 при добавлении в моторное масло нанопрепарата фирмы

«Wagner» Universal – Micro-CeramicOil

Р.Ю. Соловьев, к.т.н., доцент, ГНУ ГОСНИТИ

Россельхозакадемии, г. Москва, 8-499-174-81-20,

e-mail: gosniti@list.ru;

А.К. Ольховацкий, к.т.н., профессор

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, ЧГАА;

Тел. 8351792-62-53

А.В. Гриценко, к.т.н., доцент, ЧГАА;

Тел. 89028661543

С.С. Куков, к.т.н., доцент, ЧГАА;

Д.Д. Бакайкин, инженер, ЧГАА;

Д.А. Гительман, научный сотрудник, ЧГАА

Аннотация

Приведены результаты эксплуатационных испытаний двигателей ЗМЗ-4060 с добавками нанопрепарата фирмы «Wagner» в составе моторного масла по разработанной методике диагностирования параметров ДВС.

Ключевые слова: испытания ДВС, антифрикционный нанопрепарат, время разгона, расход топлива, концентрация СО и СН, прибор ДБД-3.

УДК: 621.86/87 – 82

Обеспечение безопасности операторов самосвальных грузовых платформ

Е.Н. Христофоров профессор каф. «Безопасность жизнедеятельности

и инженерная экология» д.т.н., доцент,

А.Ф. Ковалев, А.А. Кузнецов, инженеры

(ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия», моб. 8-905-175-48-73)

E-mail. en-x@bk.ru

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасности операторов обслуживающих сельскохозяйственные самосвальные установки.

Ключевые слова: самосвальная платформа, оператор, безопасность.

УДК: 629.3.014

Испытания добавок к смазочным материалам

А.В. Дунаев, к.т.н.,  ГНУ ГОСНИТИ
Россельхозакадемии (499-174-81-71), dunaev135@mail.ги
В.А. Александров, к.т.н.,

О.Г. Павлов, к.м.н, к.б.н., ген. директор ТК «НЕОСФЕРА», Cанкт-Петербург,

И.Ф. Пустовой, гендиректор ООО «РеалИнПроект,  Санкт.-Петербург,

С.А. Сокол, генеральный директор ООО НВФ
«Триботехнология», г. Пятигорск,

Г.Е. Селютин, к.т.н., вед. н.с. ин-та Химии и химической технологии СО РАН,

г. Красноярск

Аннотация

Рассмотрены условия испытаний смазочных композиций на машинах трения и на трибометре ТRВ-S-DЕ.

Ключевые слова: нагрузка, скорость скольжения, динамика, пересопряжение.

УДК: 621.787.4

Повышение эксплуатационной надежности и качества тяжелонагруженных деталей износостойкой наплавкой

В.Н. Гадалов, В.Г. Сальников, Ю.В. Скрипкина, О.А. Бредихина,

Е.В. Иванова, В.В. Горецкий

Юго-Западный государственный университет

Воронежский государственный университет

e-mail: julia_skr@mail.ru

Аннотация

В работе разработаны требования на усовершенствование технологического процесса наплавки. Установлено соотношение между среднеквадратичным значением импульсного тока и скоростью подачи присадки, для чего была разработана физическая модель плавления и ассимиляция присадки в сварочной ванне.

Ключевые слова: износостойкость, сварочная ванна, подслой, пластическая деформация, покрытие, присадка.

УДК: 681.3

Преобразование оптимизационных моделей

при проектировании производственных  систем

С.Ю. Белецкая, д.т.н., доцент (Воронежский ГТУ);

В.Н. Гадалов, д.т.н., профессор (Юго-Западный ГУ, Gadalov-VN@yandex.ru);

Н.В. Боковая, к.т.н., доцент;  Ю.В. Скрипкина, к.т.н., 8-904-523-24-74;

В.В. Самойлов, к.т.н. (ОАО «НПП «Геофизика-Космос)

Аннотация

Рассматриваются декомпозиционные процедуры, обеспечивающие сокращение размерности оптимизационных задач при проектировании сложных производственных систем.

Ключевые слова: оптимизация, параметры, алгоритм, схема, декомпозиция.

УДК: 631.158:658.345

«О разработке проекта ГОСТа Р по требованиям безопасности на ремонтно-технологическое оборудование, применяемое при ремонте и техсервисе сельскохозяйственной техники»

Л.А. Буренко, к.т.н.,

Е.М. Филиппова, зав. лабораторией,

В.А. Казакова, И.Б. Ивлева

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г.Москва),

(495) 371-88-26, (495) 371-64-39, (499) 174-80-46

E – mail: gosniti@list.ru, ecoserv@mail.ru

Аннотация

В статье приводятся данные о травматизме и профзаболеваемости, обосновывается необходимость разработки проекта ГОСТа Р по требованиям безопасности на РТО, дается содержание проекта ГОСТа Р, даются требования безопасности к отдельным видам отечественного и импортного оборудования.

Ключевые слова: ремонтно-технологическое оборудование, технологические операции, сельскохозяйственная техника, ремонт, технический сервис, оборудование по восстановлению деталей.

УДК: 621.01.076

Вязкостная составляющая гидравлических потерь для прямозубых конических колес

А.П. Карпович, к.т.н., доцент

(Брянская государственная сельскохозяйственная академия,243365 Брянская обл.,Выгоничский р-н, с.Кокино, телефон 8-48341Е-mail сit@bgsha.com)

Аннотация

Проведены теоретические исследования и получена формула определения вязкостной составляющей гидравлических потерь для прямозубых конических колес. Из полученных формул инерционной и вязкостной составляющей гидравлических потерь по разработанной методике можно определить оптимальный уровень масла при картерной смазке (то есть при смазке окунанием) в механизмах сельхозмашин.

Ключевые слова: гидравлические потери, вязкостная составляющая гидравлических потерь, градиент скорости, площадь колеса, смачиваемого маслом.

УДК: 620.1:669.1

Изучение абразивной износостойкости

металлических материалов с цементосодержащими структурами

В.Н. Гадалов, Е.В. Иванова, Ю.В. Скрипкина, В.Г. Сальников,

Р.В. Бобрышев, Т.Н. Розина

Юго-Западный государственный университет, г. Курск

e-mail: julia_skr@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается природа абразивного изнашивания, факторы, влияющие на нее, а также абразивная износостойкость различных материалов.

Ключевые слова: абразивное изнашивание, износостойкость, железохромистые сплавы, карбиды, напряжения, твердая фаза.

УДК: 629.3.014.2:005.934.4

Диагностирование двигателей внутреннего сгорания и планирование их ремонта на основании качественных признаков технического состояния

А.В. Дунаев, к.т.н.,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

тел. (499) 174-81-71, 8-916-836-52-95; E-mail: gosniti8@mail.ru

Аннотация

Приведен арсенал органолептических приемов оценки состояния ДВС самоходных машин, накопленный их операторами.

Ключевые слова: капельная проба, виброакустика, дымность, угар масла, свечи зажигания.

УДК: 621.355

Классификация неисправностей свинцово -  кислотной

аккумуляторной батареи

А.Н. Воронов аспирант,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

E-mail: gosniti4@mail.ru

т/ф (499)174-81-50

Аннотация

В процессе эксплуатации свинцово-кислотной аккумуляторной батареи происходит изменение её технического состояния, в результате появления определённого вида неисправностей. Существующие на сегодняшний день методы и средства диагностирования АКБ позволяют определить только некоторые виды неисправностей. Представленная классификация неисправностей позволит расширить возможности диагностирования АКБ, за счёт расширенной номенклатуры неисправностей.

Ключевые слова: свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, параметры технического состояния, диагностирование, неисправности.

ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 112 Часть 2.

Часть 2. Техническое обслуживание. Ремонт.

УДК 631.17.001.57

Совершенствование региональной системы

обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники на основе сервисных модельных кластеров

Н.М. Иванов, директор, д.т.н.;

А.Е. Немцев, зам. директора по науч. работе, д.т.н.;

В.В. Коротких, зав. лабораторией ТО МТП, к.т.н.

(Государственное научное учреждение Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства

Россельхозакадемии, г. Новосибирск,

тел. (383) 348-13-62, E-mail: sibime@ngs.ru)

Аннотация

Приведено состояние машинно-тракторного парка в АПК страны и Новосибирской области. Предложено совершенствовать региональную систему обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники (СОРТ) на основе сервисных модельных кластеров. Дано понятие сервисного модельного кластера СОРТ и переход от них к фактическим уровням системы.

Ключевые слова: надёжность, обеспечение работоспособности сельскохозяйственной техники, сервисный модельный кластер, уровень системы, технический центр.

УДК 631.173.2

Исследование состояния ремонтной базы сельского хозяйства и разработка нормативов планирования затрат на ремонт сельскохозяйственной техники

З.Н. Волкова, С.А. Горячев

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадеми

тел. (495) 371-01-59

E-mail: gosniti1@mail.ru

Аннотация

По результатам анкетирования ряда сельскохозяйственных предприятий Тульской, Калужской областей и Чувашской республики произведен анализ возрастного состава МТП, состояния ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) хозяйств и затрат финансовых средств на ремонт и техобслуживание сельскохозяйственной техники. Определена зависимость затрат от состояния РОБ сельхозпредприятий. Разработан проект нормативов для планирования ремонта сельхозтехники.

Ключевые слова: анкетирование, нормативы, коэффициент охвата ремонтом, трудоемкость ремонта, сельскохозяйственная техника, ремонтно-обслуживающая база, ремонт, объемы работ, затраты средств.

УДК 631.3004.67(075.8)

Основные направления ресурсосбережения

в ремонтном производстве

В.П. Иванов, д.т.н., профессор; А.П. Кастрюк, к.т.н., доцент

(Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь)

E-mail: ivprem@tut.by, тел. +375–214–531047

Аннотация

Обоснована система мероприятия, обеспечивающих уменьшение от 10 до 50 % расхода запасных частей и материалов, сокращения длительности обкатки двигателей на 15 %.

Ключевые слова: производственные ресурсы, остаточная долговечность, ресурсосбережение.

УДК 631.3

Основы инновационного управления утилизацией сельскохозяйственной техники в современных

рыночных условиях

В.С. Герасимов, зав. лабораторией № 12

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. 8(499)174-80-70, e-mail: rosagroserv@mail.ru)

Аннотация

В статье рассматриваются перспективные направления управления утилизацией сельскохозяйственной техники с подбором классификации способов проведения сбора и переработки утилизируемых машин.

Ключевые слова: рециклинг, экология, инновация, вторичные ресурсы, техническая готовность, списание, ресурсосбережение, восстановление, металлолом.

УДК 631.3

Определение расхода деталей машин, работающих с ресурсосберегающими допускаемыми износами

П.A. Табаков, к.т.н., профессор

(Чебоксарский Политехнического институт,

Республика Чувашия)

А.А. Соломашкин, инженер,

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

E-mail: gosniti4@mail.ru

т/ф 8 (499) 174-81-50)

Аннотация

Применение настоящей методики позволяет определить минимальный расход запасных частей, уменьшить затраты на них, упорядочить расход запчастей на ремонтных предприятиях и снизить вероятность отказа деталей в 2 и более раз, стоимость обслуживания и ремонта машин.

Ключевые слова: закон распределения ресурса, вероятности заменены и отказов деталей.

УДК 631.173

Перспективы организации дилерских предприятий

в аграрном секторе Азербайджане

Р.Д. Алекперов, к.т.н.; С.Я. Садыхов, к.т.н.,доцент;

Ф.Г. Гаджиев, к.т.н.,доцент

(Научно Исследовательский институт «Агромеханика», г.Гянджа,

т. +994022576476, E-mail: aqromexanika@mail.ru)

Аннотация

Рассматривается вопрос организации дилерских предприятий технического сервиса, что приведет к улучшению использования техники.

Ключевые слова: технический сервис, дилер, ремонтно-обслуживающая база, машинно-тракторный парк, агросервис.

УДК 631.3

Определение производительности и структуры технологических линий и участков предприятий технического сервиса с использованием теории расписаний

А.В. Сидорчук, зам. директора ННЦ «ИМЭСХ» по научной работе,

д.т.н., профессор, член-корр. НААН Украины

(Украина, Национальный научный центр «Институт механизации и электрификации сельского хозяйства», тел.: +380672660323)

Р.Д. Кузьминский, доцент, к.т.н.

(Украина, Львовский национальный аграрный университет, тел.: +380503709643,

E-mail: rkuzminsky@gmail.com)

Аннотация

Изложена методика и результаты определения параметров технологических линий и участков ремонтных предприятий с использованием эвристических алгоритмов теории расписаний.

Ключевые слова: ремонт, технологические линии и участки, параметры, технологические процессы, теория расписаний, структурно-параметрический анализ и синтез.

УДК 621.355.004.58

Тепловой метод диагностирования свинцово – кислотных аккумуляторных батарей

Р.Ю. Соловьёв, к.т.н.,

А.А. Соломашкин, с.н.с.,

А.Н. Воронов, м.н.с.,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

E-mail: gosniti4@mail.ru

т/ф (499)174-81-50

Аннотация

Предлагаемый тепловой метод диагностирования свинцово-кислотной аккумуляторной батареи позволяет, измеряя температурное поле на поверхности АКБ, определять его неисправности.

Ключевые слова: свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, техническое состояние, температурное поле, неисправность, диагностирование, тепловой метод.

УДК 631.372-30

Обеспечение ремонтопригодности тракторов

П.А.Табаков, к.т.н., профессор

(Чебоксарский политехнический институт,Чувашская Республика.

Тел.8-927-854-64-21, e-mail: petr_46@mail.ru)

Аннотация

В настоящее время не сформулированы требования к сельскохозяйственным тракторам по ремонтопригодности, не выработаны её количественные показатели и нормы, обязательные для заводов-изготовителей, что сдерживает усовершенствование конструкции выпускаемых машин.

В статье накопленный отечественный и зарубежный опыт по повышению приспособленности тракторов и ТОР систематизирован, обобщен и классифицирован.

Ключевые слова: ремонтопригодность, работоспособность, классификация факторов ремонтопригодности, диагностирование тракторов.

УДК 631.3:636

Определение оптимальных режимных параметров ленточного аппарата для заточки режущих пар стригальных машинок

Д.Ю. Драницин, аспирант

(Оренбургский ГАУ, г. Оренбург,

8-912-840-8782, e-mail: tractoristmtz@mail.ru)

В.Д. Поздняков, профессор, д.т.н.

(Оренбургский ГАУ, г. Оренбург)

Г.Ф. Саклаков, преподаватель, к.т.н.

(Оренбургский ГАУ, г. Оренбург)

Аннотация

В статье обоснована необходимость использования заточных аппаратов ленточного типа для эффективной заточки режущих пар машинок для стрижки овец, приведена методика расчета режимных параметров подобного аппарата.

Ключевые слова: овцеводство, стрижка овец, машинка, нож, гребенка, заточной аппарат, ленточное шлифование, режимные параметры.

УДК 631.3.004.58

Разработка системы информационного обеспечения технического обслуживания грузовых автомобилей АПК

А.М. Криков, ГНС, д.т.н., профессор; А.Г. Федоров, аспирант

(ГНУ СибИМЭ Россельхозакадемии, г. Новосибирск,

т. 8-383-348-12-09, sibime@ngs.ru)

Аннотация

Рассматривается совершенствование технического сервиса АПК с использованием информационных ресурсов в процессе технического обслуживания грузовых автомобилей, позволяющих сократить затраты рабочего времени на операции обслуживания с одновременным повышением качества их выполнения.

Ключевые слова: грузовые автомобили, информационное обеспечение, техническое обслуживание, затраты времени, совершенствование обслуживания.

УДК 665.73: 621.892

Работоспособность топливной аппаратуры дизелей

на топливе с биодобавками

И.Г. Голубев, заведующий отделом, д.т.н.; И.И. Руденко, аспирант

(Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследование по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса (ФГНУ «Росинформагротех»,

п. Правдинский Московская область, 8-495-993-44-04, Emal-ts@rosinformagrotech.ru)

В.И.Панферов, доцент, канд. техн. наук

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет леса», г. Мытищи Московской области)

Аннотация

Приведены результаты испытаний форсунок топливной аппаратуры дизелей на топливе с биодобавками. Показано влияние биодобавок из рапсового масла в дизельное топливо на работоспособность фильтров тонкой очистки топливной аппаратуры.

Ключевые слова: биодобавки дизельное топливо, рапсовое масло работоспособность, топливная аппаратура, форсунки, фильтры тонкой очистки.

УДК 678.073:678.046:661.481

Современные технологии и материалы

для безопасной работы транспортной техники

А.А. Охлопкова, проф., д.т.н., Т.С. Стручкова, доц., к.т.н.

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К Аммосова, Якутск

okhopkova@yandex.ru, sts_23@mail.ru

Аннотация

В данной работе приведены результаты исследований полимерных композиционных материалов с повышенными служебными характеристиками.

Ключевые слова. Полимерный композиционный материал, политетрафторэтилен, наноразмерная керамика, активация, скорость изнашивания, коэффициент трения.

УДК 620.197.7

Использование отходов производства растительных масел

для защиты машин лесного хозяйства от коррозии

В.В. Быков, заведующий кафедрой, д.т.н., профессор,

М.И. Голубев, аспирант

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет леса», г. Мытищи Московской области, тел.8-498-687-36-30, E-mail: bykov@mgul.ac.ru)

Аннотация

В статье показаны возможности применения отходов производства растительных масел для защиты машин лесного хозяйства от коррозии при постановке их на хранение. Приведены результаты натурных испытаний на коррозионную стойкость консервационных составов на основе отходов растительных масел и отработанных моторных масел.

Ключевые слова: Машины лесного хозяйства, коррозия, консервационные составы, отходы, отработанное моторное масло.

УДК 621.892.620.197.7.

Технологические решения по консервации

сельскохозяйственной техники отработанными

моторными маслами

А.И. Петрашев – гл. н.с., д.т.н.;

Л.Г. Князева  – в.н.с., к.х.н.;

В.В. Клепиков - аспирант

ГНУ ВНИИТиН (Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по использованию техники и нефтепродуктов Россельхозакадемии) г. Тамбов Контактный телефон: (84752) 44-60-33

E-mail: viitin-10@mail.ru,  knyazeva27@mail.ru

Аннотация

Рассмотрены технологические аспекты получения и нанесения консервационных составов на основе продуктов очистки отработанных масел для защиты сельскохозяйственной техники от атмосферной коррозии в период ее временного неиспользования.

Ключевые слова: технология, консервация, отработавшее масло, продукты очистки, скорость коррозии, сельскохозяйственная техника.

УДК 631.37

Результаты исследования процесса восстановления цилиндра пускового двигателя ПД – 10М

В.П. Чернышев, профессор, кандидат технических наук

П.Г. Учкин, преподаватель

(Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Высшего Профессионального Образования «Оренбургский Государственный Аграрный Университет», кафедра «Ремонт машин», г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18 (3532) 77-25-13,

E-mail: pu1985@rambler.ru)

Аннотация

На впускном тракте пускового двигателя ПД – 10М отсутствует воздушный фильтр, из-за чего в цилиндр двигателя попадают абразивные частицы и возникает значительный износ стенок цилиндра. В статье предложена технология восстановления цилиндра пускового двигателя ПД – 10М и представлены результаты исследования процесса хонингования.

Ключевые слова: пусковой двигатель, дополнительный ремонтный размер, расточка, хонингование, шероховатость, съем металла.

УДК 629.762

Упрочнение рабочих элементов твердосплавных

буровых инструментов модифицированием

ультрадисперсными добавками

Г.Г. Винокуров, М.И. Васильева, П.П. Шарин, М.В. Федоров

(Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова

СО РАН, г. Якутск,  e-mail: vasileva_mi@mail.ru)

Аннотация

В работе предлагается исследование упрочнения рабочего элемента буровой техники Севера из вольфрамокобальтового материала модифицированием ультрадисперсными добавками шпинели магния и карбида кремния. Проведены металлографические исследования опытных образцов из вольфрамокобальтового сплава с различным процентным содержанием ультрадисперсных добавок. Результатом модифицирования является получение мелкозернистой структуры, которая обеспечивает высокую износостойкость материалов инструментального назначения.

Ключевые слова: вольфрамокобальтовый сплав, карбид вольфрама, ультрадисперсный порошок, шпинель магния, карбид кремния, микроструктура, твердость.

УДК 631.1

Методика оценки экономической эффективности системы ремонта сельскохозяйственных машин

В.В. Рылин,  к.т.н.

(Военный учебно-научный центр СВ «Общевойсковая академия ВС РФ»,

тел. 8-903-975-6775, E-mail: Rulin@msk.org.ru )

В.С. Григорьев, д.т.н., профессор

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

тел. 8-906-745-8358, E-mail: 1117731@mail.ru)

Аннотация

В статье разработана методика оценки экономической эффективности системы ремонта сельскохозяйственных машин с учетом оснащения ремонтных модулей диагностическим оборудованием для поиска дефектов и контроля работоспособности и использования технологий информационной поддержки изделий при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Ключевые слова: Экономическая оценка, ремонт сельскохозяйственных машин, диагностическое оборудование для поиска дефектов и контроля работоспособности, технологии информационной поддержки изделий.

УДК 631.3.004.58

Электронный корпус текстов публикаций ГосНИТИ-СибИМЭ по технической эксплуатации сельскохозяйственной техники

А.М. Криков, ГНС, д.т.н., профессор, А.Е.Немцев, зам. директора, д.т.н., (ГНУ СибИМЭ Россельхозакадемии, Новосибирск,

т. 8-383-348-13-62, <sibime@ngs.ru>)

В.П. Лялякин, зам. директора, д.т.н., профессор (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

т. 8-495-371-21-44, <valpal-1938@mail.ru>)

Аннотация

Рассматриваются приемы формирования электронного корпуса текстов публикаций ГОСНИТИ и СибИМЭ и результаты их использования применительно к технической эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: публикация, электронная версия публикации, корпус текстов, техническая эксплуатация, сельскохозяйственная техника, ГОСНИТИ, СибИМЭ.

УДК 629.11.012.55

Методика определения параметров качения сдвоенных колес при кинематическом несоответствии шин

М.И. Романченко, доцент, канд. техн. наук

(ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина», г. Белгород, тел. 8-920-207-0577, Е-mail mir-23@mail/ru)

Аннотация

Приведена универсальная расчетная модель для определения параметров качения колес в тяговом и тормозном режимах. Рассмотрено влияние кинематического несоответствия шин на силовые параметры качения сдвоенных колес при различном сочетании давления воздуха в шинах и вертикальной нагрузки на них. Дана количественная оценка полученных результатов.

Ключевые слова: шина, колесо, качение, буксование, сила.

УДК 629.3.014

Системное применение триботехнологий на всех этапах жизненного цикла машин и оборудования

А.В. Дунаев, к.т.н., ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

Тел. 8-499-174-81-71, E-mail: dunaev135@mail.ru

Аннотация

Рассматривается необходимость регламентного применения системы триботехнологий при изготовлении и ремонте, в эксплуатационной обкатке, в периоде нормальной эксплуатации, а также вместо текущего или капитального ремонта машин и оборудования.

Ключевые слова: трибопрепараты притирочные, профилактические, ремонтно-восстановительные, изготовление, обкатка, эксплуатация, ремонт.

УДК 621.891

Математическая модель демпфирования с помощью

пленок пластичных металлов

В.А. Погонышев, д.т.н., профессор; В.В. Логунов

(Брянская государственная сельскохозяйственная академия, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, тел. 89051760967, 89051884121, E-mail: Pog@BGSHA.com)

Аннотация

Работа посвящена разработке математической модели гашения виброколебаний в зоне контакта рабочих поверхностей за счёт нанесения плёнок пластичных металлов с учетом шероховатости поверхности.

Ключевые слова: плёнка, пластичность, демпфирование, вибрация, модуль упругости.

УДК 631.3.3-192

Метод обоснования

эффективности зерноуборочных комбайнов

С.В. Субочев – аспирант,

А.Е. Немцев, д.т.н.

(Государственное научное учреждение Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства

Россельхозакадемии, г. Новосибирск,

тел/факс (383) 348-12-09, E-mail: sibime@ngs.ru)

Аннотация

Приведена методика оценки эффективности зерноуборочных комбайнов с учётом их надёжности и других характеристик по удельным затратам на один гектар убранной площади. Представлены сравнительные результаты эффективности отечественных зерноуборочных комбайнов.

Ключевые слова: эффективность зерноуборочных комбайнов, критерий эффективности, затраты, экономико-математическая модель, безотказность, наработка на отказ.

УДК 621.825.6–192

Исследование напряженно-деформированного состояния ремонтопригодной крестовины карданного шарнира

Е.П. Тимашов, к.т.н., доцент

(Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»,

г. Белгород, тел. +7(4722) 31-30-91, Е-mail: timachov@mail.ru)

А.Г. Пастухов, д.т.н., профессор

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина»,

г. Белгород, тел. (4722) 39-23-90, Е-mail: pastukhov_ag@mail.ru)

Аннотация

В статье представлено инженерное решение, повышающее ремонтопригодность крестовины карданного шарнира. Статья содержит результаты исследования напряженно-деформированного состояния серийной и ремонтопригодной крестовин карданного шарнира.

Ключевые слова: карданный шарнир, ремонтопригодность, система смазки.

УДК 62-665.9.002.8

Повышение производственной и экологической безопасности переработки птичьего помета путем использования устройства для его подработки в местах выгрузки

Ю.И. Аверьянов, д.т.н., профессор, Зонова И.А., аспирант.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская Государственная Агроинженерная Акадамия» (ФГБОУ ВПО ЧГАА),

454080 Челябинская обл.,  г. Челябинск,  пр. Лениеа,75,

Тел.: 351-266-65-30 / 263-13-74, Факс: 351-266 -65-35, bnmcot@mail.ru

Аннотация

В статье рассмотрено повышение производственной и экологической безопасности переработки птичьего помета предлагаемым устройством для послеуборочной подработки в местах выгрузки, что позволяет получить продукт в виде пеллет с заданными физико-механическими свойствами и снизит время работы контакта рабочих с токсичным сырьем.

Ключевые слова: безопасность, переработка, помет, подработка, пеллет, устройство.

УДК 622.673.6:621.86.065.3 – 72

Определение фрикционных характеристик

смазочных материалов для стальных канатов

В.Н. Новиков, ст. преподаватель каф. ремонта машин и технологии конструкционных материалов

(Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ижевск,

8-912-757-26-06, novikow-v@yandex.ru)

В.В. Тарасов, заведующий лабораторией, д.т.н., профессор

(Институт прикладной механики Уральского отделения Российской академии наук, г. Ижевск, 8-922-680-41-49)

Е.А. Калентьев, аспирант

(Институт прикладной механики Уральского отделения Российской академии наук,

г. Ижевск, 8-922-507-02-07)

Аннотация

Представлена методика определения фрикционных характеристик смазочных материалов для стальных канатов и результаты испытаний фрикционных характеристик по предлагаемой методике.

Ключевые слова: стальной канат, обобщенный коэффициент трения, канатный смазочный материал, шунгит, серпентинит.

УДК 621.787.4.

Исследование влияния обкатывания валов роликами со стабилизацией рабочего усилия на их отклонения от круглости

Б.И. Бутаков, зав. кафедрой, д.т.н., профессор; В. А. Артюх, ассистент (Николаевский национальный аграрный университет г. Николаев, Украина, +380977310070,

e-mail: etcmtp@yandex.ru)

Аннотация

Проведены исследования точности диаметров валов после обкатывания деталей роликами устройством со стабилизацией рабочего усилия обкатывания. В результате исследований установлено, что после обкатывания точность деталей не выходит за пределы допуска.

Ключевые слова: обкатывание роликами, отклонения от круглости, деформация, качество обработки, поле допуска.

УДК 621.892.620.197.7.

Консервация сельскохозяйственной техники

отработанными моторными маслами

Л.Г. Князева,, к.х.н., доцент; В.Д. Прохоренков, д.т.н.;

Е.Г. Кузнецова, к.х.н.

ГНУ ВНИИТиН (Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по использованию техники и

нефтепродуктов Россельхозакадемии)

г. Тамбов, контактный телефон: (84752) 44-60-33

E-mail: viitin-10@mail.ru

Аннотация

Показана возможность консервации сельскохозяйственной техники в период неиспользования консервационными материалами на основе отработанного моторного масла и остаточных продуктов его очистки и регенерации (ПООМ). Приведены результаты исследования защитных свойств этих материалов.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, сохраняемость, консервация, коррозия, отработанные моторные масла, продукты очистки, защитная эффективность, проникающая способность.

УДК 621.01.076

Инерционная составляющая гидравлических потерь

для прямозубых конических колес

А.П. Карпович, к.т.н., доцент

(Брянская государственная сельскохозяйственная академия,

243365, Брянская обл., Выгоничский р-н, с.Кокино,

телефон 8-48341,Е-mail cit@bgsha.com)

Аннотация

Проведены теоретические исследования и получена формула  инерционной составляющей гидравлических потерь  прямозубых конических колес.

Ключевые слова: гидравлические потери, инерционная  составляющая гидравлических потерь, напор в межзубовом пространстве колеса, центробежные силы.

УДК 006:658.382.3:631.173/631.174

Элементы автоматизации

работы службы охраны труда предприятия

Н.Н. Грачев, ведущий научный сотрудник, к.э.н., доцент.

(ГНУ ВНИИ механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства РАСХН. г. Рязань, т.: (4912) 98-56-73, м.т. 8-960-569-80-09, vnims@rambler.ru)

Аннотация

Представлена задача «Контрольная и справочно-информационная система в электронном виде» рабочего проекта система управления охраной труда на предприятиях агрохимического обслуживания сельского хозяйства и сельхозпредприятиях. Система включает: поисковую систему инструкций по охране труда; нормативы и контроль обеспеченности СИЗ; контроль прохождения инструктажа, медосмотров, проверки знаний.

Ключевые слова: автоматизация, служба охраны труда, предприятие.

УДК 631.3.004.67:620.179.18

Повышение чувствительности усталостных датчиков для мониторинга нагруженности несущих элементов сельхозмашин

С.Г. Тютрин, зав. кафедрой, к.т.н, доцент

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Курганский государственный университет,

г. Курган, т. 8-3522-42-19-63, e-mail: kgu_sm@rambler.ru)

Аннотация

Обсуждены пути повышения чувствительности усталостных датчиков к амплитуде напряжений и числу циклов нагружения. Описаны результаты исследования датчиков из индиевой и оловянной фольги.

Ключевые слова: мониторинг, эксплуатационный контроль, усталостный датчик.

УДК 629.3.014.2:005.934.4

Гипотезы механизмов действия

ремонтно-восстановительных серпентиновых трибопрапаратов

А.В. Дунаев, к.т.н.;  В.В. Зуев, д.г.-м.н., академик РАЕН; Д.В. Васильков, д.т.н.;

Ю.Г. Лавров, к.т.н.; О.Г. Павлов, к.б.н.;  И.Ф. Пустовой, С.А. Сокол

Аннотация

Изложены основные версии механизма образования защитной структуры на поверхностях трения, компенсирующей их износ, при введении в трибосреду ультрадисперсных порошков серпентина, выбрана наиболее вероятная.

Ключевые слова: серпентин, трение, давление, температура, трибодеструкция, покрытие, алмазо-подобная углеродная пленка.

УДК 621.9.048.4:537.523.4

Оценка мощности поверхностных тепловых источников, возникающих при электроискровой обработке деталей машин

А.В. Коломейченко, д.т.н., доцент; В.З. Павлов, к.т.н., доцент,

И.С. Кузнецов, соискатель.

(ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел

тел. (4862) 43-19-79, E-mail: Ivan-654@yandex.ru)

Аннотация

В работе представлена математическая модель, описывающая источники тепла, возникающие на электродах при электроискровой обработке. Определено, соотношение количества тепла выделяющегося на электродах при электроискровой обработке.

Ключевые слова: электроискровая обработка, катод, анод, кинетическая энергия иона, кинетическая энергия электрона.

УДК 5995

Основные задачи организации управления в региональных органах власти по обеспечению выполнения государственной программы развития сельского хозяйства

И.А. Болукова, М.Н. Костомахин, к.т.н.; А.К. Сущев

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, тел. 8-499-174-81-46,

e-mail:  ia-bolukova@yandex.ru)

Аннотация

Рассмотрен вопрос обеспечения выполнения основных мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства. Выявлены уровни управления реализации программы: государственный, региональный, местный и товаропроизводителей. Представлена схема взаимодействия уровней управления реализации программы. Определена новизна и практическая значимость предлагаемых решений. Определены результаты гармонизации организации управления в органах государственной власти региона и органах местного самоуправления.

Ключевые слова: сельское хозяйство, гармонизация систем управления, государственная программа, уровни управления, процессный подход, система управления качеством.